## Ножницы секторные для резки кабеля

# J 35.

Паспорт.

Инструкция по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! - Ножницы не предназначены для работы под напряжением! - Не допускается резка стальных прутков, арматуры, троса! 1. НАЗНАЧЕНИЕ Ножницы секторные J 35 предназначены для резки электрических кабелей общим сечением до 240 мм2. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальное сечение кабеля c медными жилами, мм2: 150 Максимальное сечение кабеля c алюминиевыми жилами, мм2: 240 Максимальный диаметр кабеля, мм: 32 Габаритные размеры, мм.: 252 х 84 х 27 Масса, кг.: 0,66 3. ПОРЯДОК РАБОТЫ Чтобы привести ножницы в рабочее состояние, необходимо незначительно свести подвижную 3 и неподвижную 4 рукоятки ножниц и высвободить подвижную рукоятку, повернув фиксатор 5. При этом подвижная рукоятка перейдёт в крайнее положение. Откройте подвижное лезвие 1, нажав на фиксатор лезвия 6 вниз, как показывает стрелка на фиксаторе, вставьте кабель в отверстие между ножами, закройте подвижное лезвие и совершайте возвратно-поступательные движения подвижной рукояткой до тех пор, пока кабель не будет перерезан. В случае незначительного повреждения режущей кромки лезвий возможна их самостоятельная заточка и дальнейшее использование. После использования, закрепите подвижную рукоятку фиксатором

Внимание, периодически смазывайте подвижные части ножниц отфильтрованным машинным маслом Внимание, не допускайте ударов по ножницам, либо их падение во избежание деформации лезвий. 4. ХРАНЕНИЕ Условия хранения для упакованных ножниц должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. В помещении, где хранится инструмент, не должно быть среды, вызывающей коррозию материалов, из которых он изготовлен. При длительном хранении ножниц без употребления, необходимо смазать все металлические части антикоррозийной смазкой. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Поставщик гарантирует исправную работу инструмента в течение 6-ти месяцев со дня продажи при условии правильной эксплуатации и хранения. Дата продажи: ________________ Подпись: _______________ М.П.