### ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ

## Приспособление

##### ВХ 30

#### ПАСПОРТ

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!

-Приспособление не предназначено для работы под напряжением!

-Не допускается резка металлической брони, экрана, а также изоляции иного типа, нежели указано в инструкции!

- НАЗНАЧЕНИЕ

Приспособление ВХ 30 предназначено для продольной и поперечной резки и снятия изоляции с кабеля сечением 120-300 мм2 , наружным диаметром 15-30 мм.

- КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Приспособление ВХ 30				- 1 шт

3. Деревянный футляр				- 1 шт

4. Паспорт и инструкция по эксплуатации		- 1 шт

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр обрабатываемого кабеля, мм		- 15 - 30

Габариты, мм: 					- 325х72х50

Масса, кг						- 0,87

- ПОРЯДОК РАБОТЫ

- С помощью регулировочного винта и фиксатора укрепите режущий нож, углубив его в материал кабельной изоляции на необходимую глубину.

Продольная резка и снятие изоляции.     Поперечная  резка и снятие изоляции.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- после работы удалите остатки материала, грязи и влаги, тщательно протрите инструмент ветошью, при необходимости произведите дополнительную смазку;

- не допускайте ударов по приспособлению и его падения;

- условия хранения для упакованных приспособлений должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. В помещении, где хранится приспособление не должно быть среды, вызывающей коррозию материалов, из которых он изготовлен;

- при длительном хранении необходимо смазать приспособление антикоррозийной смазкой.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации  приспособления 6 (шесть) месяцев со дня продажи. В течение указанного срока гарантийный ремонт или замена производится продавцом только в случае соблюдения условий эксплуатации и обслуживания, а также при наличии паспорта с печатью продавца и отметками о продаже.

7. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ

№ изделия      ________________

Дата продажи:	«_____» __________________ 200___ г.

Подпись:		___________________                   М.П.