6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации  приспособления 6 (шесть) месяцев со дня продажи. В течение указанного срока гарантийный ремонт или замена производится продавцом только в случае соблюдения условий эксплуатации и обслуживания, а также при наличии паспорта с печатью продавца и отметками о продаже.

7. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ

№ изделия      ________________

Дата продажи:	«_____» __________________ 200___ г.

Подпись:		___________________                   М.П.

### ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ

## Приспособление

##### ВХ 40

#### ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!

-	Инструмент не предназначен для работы под напряжением!

-	Не допускается резка металлической брони, экрана, а также изоляции иного типа, нежели указано в инструкции!

- НАЗНАЧЕНИЕ

Приспособление ВХ 40 предназначено для разделки (снятия ПВХ изоляции) высоковольтного силового кабеля типов АВВГ-П, ВВГ-П и импортных аналогов.

- КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 Приспособление ВХ 40				- 1 шт

2. Запасной нож					- 2 шт

3. Деревянный футляр				- 1 шт

4. Паспорт и инструкция по эксплуатации		- 1 шт

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр обрабатываемого кабеля, мм		- 15 - 40

Габариты, мм: 					- 245х87х55

Масса, кг						- 0,87

- ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации необходимо тщательно смазать приспособление густой смазкой, соответствующей климатическим условиям работы.

1) Вращая регулируемую рукоятку, установить приспособление на кабеле таким образом, чтобы вращающиеся ролики плотно облегали поверхность кабеля, позволяя в то же время вращать приспособление.

Для установки приспособления на кабель диаметром более 30 мм понадобится снять съемную планку-держатель роликов, отвернув в торце 2 крепежных болта. Затем демонтировать с данной планки два опорных ролика и установить их в дополнительные посадочные отверстия на корпусе.

2) С помощью регулировочного винта и фиксатора укрепите режущий нож, углубив его в материал кабельной изоляции на необходимую глубину. Рекомендуется не превышать толщину снимаемого слоя изоляции за один проход более 1 мм во избежание поломки и преждевременного износа режущего ножа.

3) Снятие верхнего и внутреннего слоев изоляции (полиэтилена) производите так, как показано на рисунках ниже.

Снятие верхнего слоя изоляции	Снятие внутреннего слоя изоляции

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- после работы удалите остатки материала, грязи и влаги, тщательно протрите приспособление ветошью, при необходимости произведите дополнительную смазку;

- не допускайте ударов по приспособлению и его падения;

- условия хранения для упакованных приспособлений должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. В помещении, где хранится приспособление не должно быть среды, вызывающей коррозию материалов, из которых он изготовлен;

- при длительном хранении необходимо смазать приспособление антикоррозийной смазкой.

# Text boxes

Вращающаяся рукоятка

Регулировочный винт ножа

Фиксатор ножа

Нож

Ролики

Съемная планка

Дополнительные

отверстия

установки роликов