# Text boxes

И Н С Т Р У К Ц И Я

на патроны сверлильные трехкулачковые с ключом.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Патроны сверлильные трехкулачковые предназначены для установки на сверлильные станки и ручные сверлильные машины, имеющие на конце шпинделя наружный укороченный конус Морзе по ГОСТ 9953-67 (DIN 238).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные узлы и детали патронов изготовлены согласно ГОСТ 8522-79. Геометрические параметры патронов изготовитель вправе изменять на основании технических условий, не сообщая об этом потребителю.

Размеры патронов приведены в таблице 1 и рисунке 1.

Таблица 1.

| Модель | Диаметр зажима, (мм) | Посадочный конус | Высота L, (мм) | Диаметр D, (мм) | Диаметр d; d1, (мм) | Диаметр d2, (мм) | Глубина J; J1 (мм) | Кол-во зубьев Z | Вес, (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J2106 | 0,6 - 6 | B10 | 52 | 30 | 5 | 21.8 | 5 | 11 | 0.124 |
| J2506 | 0,6 - 6 | B10 | 50 | 30 | 6 | 21.5 | 5 | 11 | 0.105 |
| J2110 | 1,0 - 10 | B12 | 68 | 42.5 | 6 | 30.5 | 6 | 12 | 0.327 |
| J2510 | 1,5 - 10 | B12 | 59 | 33 | 6 | 25.5 | 5 | 11 | 0.165 |
| J2113 | 1,0 - 13 | B16 | 88 | 53 | 8 | 37.8 | 7.5 | 11 | 0.606 |
| J2513 | 1,5 - 13 | B16 | 70.5 | 42 | 6 | 30.8 | 6 | 12 | 0.272 |
| J2116А | 3,0 - 16 | B16 | 88 | 53 | 8 | 37.8 | 7.5 | 11 | 0.606 |
| J2116 | 3,0 - 16 | B18 | 88 | 53 | 8 | 37.8 | 7.5 | 11 | 0.601 |
| J2516 | 3,0 - 16 | B18 | 88 | 53 | 8 | 37.8 | 7.5 | 11 | 0.55 |
| J2120 | 5,0 - 20 | B22 | 108 | 65 | 9 | 47 | 9 | 12 | 1.103 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

1. Патрон сверлильный трехкулачковый.

2. Ключ.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем), при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________         Представитель покупателя:   __________________

(подпись)                                                                                (подпись)