# Text boxes

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

ЛЕБЕДКА

ручная рычажная тросовая

(TR8021; TR8041)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Лебедка рычажная представляет собой ручное переносное устройство, предназначенное для перемещения и поднятия грузов. Двойное храповое колесо увеличивает жесткость фиксации. Наиболее частые области применения: такелажные работы, погрузочно-разгрузочные работы, установка оборудования.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики ручных лебедок приводятся в таблице:

| Модель | Тяговое усилие, (т) | Длина троса, (м) | Диаметр троса, (мм) | Длина рукоятки, (мм) | Габаритные размеры, (мм), | Масса, (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR8021 | 2 | 1.5 | 5.0 | 420 | 600х100х85 | 3.5 |
| TR8041 | 4 | 1.5 | 5.0 | 500 | 700х135х100 | 6.5 |

При выполнении подъемных работ тяговая нагрузка уменьшается на 50%.

3.ПОРЯДОК РАБОТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Монтаж лебедки проводится таким образом, что бы  трос и перемещаемый груз располагались по оси лебедки.

Принцип работы лебедки основан на преобразовании возвратно-поступательного движения рукоятки через зубчатое зацепление (храповой механизм) во вращательное движение барабана на котором неподвижно закреплен гибкий трос с крюком.

Рис.1

1- рукоятка; 2- собачка храпового механизма; 3- двойное зубчатое колесо храпового механизма; 4- пружинный фиксатор храпового механизма; 5- крюк с фиксатором.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Недопустима перегрузка лебедки свыше рассчитанной нагрузки.

Внимание: в случае использования лебёдки как подъемного механизма следует учитывать, что грузоподъемность в 2 раза (на 50%) меньше, чем номинальное тяговое усилие.

Неправильная эксплуатация лебедки может привести к выходу её из строя или несчастным случаям.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДЪЕМ ЛЮДЕЙ !

5.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Лебедку следует содержать в чистоте и смазывать подвижные части.

Условия хранения лебедки - согласно ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию поверхности.

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- лебедка с тросом 1.5м, с крюками и рукояткой в сборе;

- паспорт;

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев, со дня продажи (получения покупателем) лебедки, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)