# Text boxes

В этом положении необходимо застопорить рамку винтом и снять отсчет с жидкокристаллического индикатора прибора визуально, или нажав на кнопку передачи данных, передать данные об измеренной величине в компьютер по интерфейсу RS232.

Обнуление показаний дисплея возможно в любой момент измерения нажатием кнопки «ZERO» на отсчетном устройстве штангенглубиномера.

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание травматизма необходимо осторожно обращаться с острыми частями изделия, не проводить измерения на ходу станка, при движении режущего инструмента и при вращении измеряемой детали.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на штангенглубиномер.

7.2. Протереть штангенглубиномер, удалить смазку ветошью, смоченной в бензине (особенно тщательно с измерительных поверхностей), насухо протереть тканью.

7.3. При необходимости выполнить присоединения к используемой вычислительной технике.

7.4. Включить штангенглубиномер при помощи кнопки «ОN-OFF».

7.5. Переключить режим измерения в требуемые единицы «милли-метры-дюймы» кнопкой «mm-in»

7.6. Установка нуля осуществляется кнопкой «ZERO».

7.7. Перед началом работы убедиться в наличии/пригодности элемен-та питания и заменить в случае необходимости.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. В процессе работы и по окончании ее протирать штангенглубиномер салфеткой, смоченной в водно-щелочном растворе СОЖ, а затем насухо чистой салфеткой.

8.2. По окончании работы нанести на металлические поверхности штангенглубиномера тонкий слой любого технического масла и поместить в футляр.

8.3. В процессе эксплуатации не допускать грубых ударов или падения во избежание изгибов штанги и других повреждений, царапин на измерительных поверхностях, трения измерительных поверхностей об контролируемую деталь.

8.4. В процессе эксплуатации следить за состоянием элемента питания. При снижении напряжения в системе питания электронного блока, он автоматически укажет на недопустимое снижение напряжения питания на дисплее штангенциркуля мерцанием показаний.

Таблица 1

Технические характеристики штангенглубиномеров ШГЦ

| Модель | Пределы измерения, мм (дюйм) | Дискретность отсчета, | Погрешность измерений, | Длина рамки (А) | Ширина штанги (С) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мм (дюйм) | мм (дюйм) | мм | мм |
| ШГЦ-150-0,01 | 0-150 (0-6”) | 0,01 (0,005”) | ±0,03(±0,0012) | 102 | 15.5 |
| ШГЦ-200-0,01 | 0-200 (0-8”) | 0,01 (0,005”) | ±0,03(±0,0012) | 102 | 15.5 |
| ШГЦ-300-0,01 | 0-300 (0-12”) | 0,01 (0,005”) | ±0,04(±0,0016) | 102 | 15.5 |
| ШГЦ-500-0,01 | 0-500 (0-20”) | 0,01 (0,005”) | ±0,05(±0,002) | 102 | 17.0 |

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (20±15)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха - не более 80% при температуре 20˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- штангенглубиномер;

- футляр;

- паспорт.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Штангенглубиномер имеет два диапазона измерений: метрический и дюймовый. Фиксация рамки производится при помощи стопорного винта. Плавное перемещение рамки обеспечивается пружиной, расположенной внутри рамки.

5.2. Замеры производятся как с использованием зацепа, так и без его использования.

5.3. Отсчет размеров производится автоматически, показания отображаются на жидкокристаллическом дисплее, имеется возможность подключить штангенглубиномер к компьютеру.

5.4. Измерение глубины отверстия и т.п.)  проводят  следующим  образом:

при  отстопоренном  винте  перемещают  по  штанге рамку с

жидкокристаллическим индикатором, приводят в соприкосновение с поверхностями измеряемых деталей измерительные поверхности штанги и рамки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ШТАНГЕНГЛУБИНОМЕР

ТИП ШГЦ

(с цифровой индикацией и зацепом)

значение цифрового отчетного устройства 0,01мм

9.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

9.1. Хранить штангенглубиномер в футляре в сухом отапливаемом

помещении, при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

9.2. При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки штангенглубиномера маслом, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

9.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

10. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

10.1. Поверка штангенглубиномера должна производиться методами и средствами, указанными в ГОСТ 8113 и МИ 1384.

10.2. Межповерочный интервал устанавливается потребителем, в зависимости от интенсивности эксплуатации штангенглубиномера.

11. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

11.1. Штангенглубиномер подвергнут консервации в соответствии с требованиями ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

11.2. Срок хранения прибора без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) прибора, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Штангенглубиномер с зацепом ШГЦ с индикацией результатов измерений на жидкокристаллическом цифровом дисплее, предназначен для измерения глубин абсолютным методом.

1.2. Пример условного обозначения цифрового штангенглубиномера типа ШГЦ с диапазоном измерения 0-150 мм и значением отсчета жидкокристаллическому цифровому дисплею 0,01мм:

Штангенглубиномер ШГЦ-150-0,01.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Штангенглубиномеры типа ШГЦ с индикацией результатов измерений на жидкокристаллическом цифровом дисплее изготавливаются из углеродистой и нержавеющей стали, с функцией переключения в дюймовый и метрический диапазон измерения.

2.2. Штангенглубиномеры типа ШГЦ по ГОСТ 162—90 изготавливаются из углеродистой с хромовым покрытием или нержавеющей стали, с ценой деления 0,01мм. Твёрдость измерительных поверхностей инструментальной и конструкционной стали не менее 51,5 HRC.

2.3. Дополнительная установка нуля позволяет измерять относительные величины.

2.4. Электронный блок штангенглубиномера позволяет облегчить съем показаний, как в метрической системе единиц измерения, так и в дюймовой.

2.5. Элемент питания: Литиевая батарейка 3V CR 2032, потребляемый ток – 18 мкА.

2.6. Имеется возможность вывода данных на компьютер или контроллер АСУТП рабочего места из электронного блока штангенглубиномера по последовательному интерфейсу RS232 (СОМ - порт).

Повторяемость измерений – 0,01мм.

Исполнение по классу защиты IP65.

Технические характеристики штангенглубиномеров приведены в таблице 1.