# Text boxes

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на штангентолщиномер.

6.2. Протереть штангентолщиномер, удалить смазку ветошью, смоченной в бензине (особенно тщательно с измерительных поверхностей), насухо протереть тканью.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. В процессе работы и по окончании ее протирать штангентолщиномер салфеткой, смоченной в водно-щелочном растворе СОЖ, а затем насухо чистой салфеткой.

7.2. По окончании работы нанести на поверхности штангентолщиномера тонкий слой любого технического масла и поместить в футляр.

7.3. В процессе эксплуатации не допускать грубых ударов или падения во избежание изгибов штанги и других повреждений, царапин на измерительных поверхностях, трения измерительных поверхностей об контролируемую деталь.

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

8.1. Хранить штангентолщиномер в футляре в сухом отапливаемом помещении, при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

8.2. При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки штангентолщиномера маслом, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

8.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

9. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

9.1. Поверка штангентолщиномера должна производиться методами и средствами, указанными в ГОСТ 8113 и МИ 1384.

9.2. Межповерочный интервал устанавливается потребителем, в зависимости от интенсивности эксплуатации штангентолщиномера.

10. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

10.1. Штангентолщиномер подвергнут консервации в соответствии с требованиями ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

10.2. Срок хранения прибора без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

5. ПРИНЦИП И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Измерение толщины контролируемого сварного шва   проводят  следующим  образом: при  отстопоренном  винте  перемещают  по  штанге рамку, приводят в соприкосновение поверхности сварного шва с измерительной поверхностью штанги и рамки или соединенного с рамкой измерительного стержня, как показано на рисунке 1. В этом положении необходимо застопорить рамку винтом и снять отсчет с прибора. В случае измерения толщины тавровых сварных швов – измерительной базой является обе боковые передние поверхности шаблонов с маркировкой «80» и «90» град, а в случае измерения толщины стыковых сварных швов – измерительной базой являются обе торцевые передние поверхности шаблонов с маркировкой «80» и «90» град.

Рис.1. Схемы измерения толщины сварных швов (тавровых и стыковых) по принципу шаблона Ушерова-Маршака.

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ШТАНГЕНТОЛЩИНОМЕР

нониусный

для измерения толщины сварных швов

цена деления 0,1

ISO 9002,  DIN 862

№__________

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) прибора, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Штангентолщиномер нониусный для измерения толщины сварных швов предназначен для измерения скоса кромок при подготовке свариваемых соединений, измерения высоты валика усиления и катета углового шва, а также выпуклости корня шва и измерения зазоров при подготовке деталей к сварке.

Кроме того, штангентолщиномер оснащен четырьмя шаблонами, предназначенными для контроля и установки свариваемых сборочных единиц и деталей.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Штангентолщиномер для измерения сварных швов изготавливается по ISO 9002 или DIN862 из углеродистой или нержавеющей стали с хромовым покрытием, с  метрической шкалой.

2.2. Твёрдость измерительных поверхностей инструментальной и конструкционной стали не менее 51,5 HRC.

Цена деления – 0,1мм;

Диапазон измерения -  0-20мм;

Углы шаблона  -    60º/70º/80º/90º;

Габаритные размеры  -  130х75х7

Масса   -   0,125г.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (20±15)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха - не более 80% при температуре 20˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- штангентолщиномер;

- футляр;

- паспорт.