# Text boxes

- Станина

- Неподвижная губка с маятниковым механизмом

- Подвижная губка

- Ходовой винт подвижной губки

- Градуированная шкала от 0º до 90º с ценой деления 1º

- Крепежные пазы станины

- Фиксатор угла наклона маятникового механизма (через каждые 15º)

- Винт фиксации произвольного угла наклона

- Регулируемый упор

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ТИСКИ СТАНОЧНЫЕ

неповоротные синусные

с ручным приводом

для сверлильных станков

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- тиски в сборе;

- паспорт.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Рукоятка тисков и накладные губки не должны иметь забоин и заусенцев.

5.2. Тиски должны иметь устройство, предотвращающее полное вывинчивание ходового винта из гайки.

5.3. Крепление тисков должно быть надежным, исключающим самопроизвольное ослабление в процессе работы.

5.4. Запрещается применять ударную нагрузку на рукоятку тисков при зажиме и удлинять рукоятку.

6. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

6.1. Тиски подвергнуты консервации в соответствии  с требованиями

ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

6.2. Срок хранения тисков без переконсервации – 2 года, при условии

хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) тисков, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Тиски станочные неповоротные синусные с открытым винтом предназначены для закрепления и удерживания деталей и заготовок при их механической обработке на сверлильных станках.

Маятниковый механизм тисков позволяет позиционировать обрабатываемую деталь под углом от 0º до 90º относительно оси шпинделя сверлильного станка.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Тиски изготавливаются в соответствии с ISO 9001.

Установка тисков на столе станка осуществляется с помощью болтов (в комплект поставки не входят).

2.2. Основные параметры и размеры тисков приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Ширина губок, (мм) | 75 | 100 | 106 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ход подвижной губки, (мм) | 75 | 95 | 80 |
| Высота зажима, (мм) | 35 | 45 | 45 |
| Расположение отверстий фиксатора угла, (º) | через 15 от 0 до 90 | через 15 от 0 до 90 | через 15 от 0 до 90 |
| Габаритные размеры: |  |  |  |
| Длина, (мм) | 205 | 240 | 250 |
| Ширина, (мм) | 170 | 190 | 190 |
| Высота, (мм) | 105 | 120 | 120 |
| Масса, (кг) | 5,5 | 8,0 | 8,0 |
| Крепежный паз, (мм) | 4паза 10х55 | 4паза 10х58 | 4паза 10х58 |
| Расстояние между пазами, (мм) | 135 | 155 | 155 |

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Перед установкой тисков на стол станка необходимо их расконсервировать.

3.2. Установить тиски на стол станка и закрепить болтами (в комплект поставки не входят) по ГОСТ 13152.

3.3. Закрепить заготовку в тисках, перемещая подвижную губку с помощью ходового винта без применения дополнительных удлинителей и ударной нагрузки.

3.4. Смазку направляющих винтовой пары и других трущихся поверхностей производить раз в смену с предварительной очисткой этих мест от стружки, пыли, грязи.

Условия эксплуатации тисков – ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию тисков.