# Text boxes

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Тиски слесарные поворотные в двух плоскостях с наковальней и  трубоприжимом (призмы со ступенчатым профилем) предназначены для закрепления деталей плоской и цилиндрической формы при их слесарной (ручной) обработке, при проведении ремонтно-наладочных и различного рода слесарных работ. Наличие призм со ступенчатым профилем на нижней стороне, противоположной плоским губкам,  позволяет зажимать круглые заготовки (например, трубы).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Тиски изготавливаются в соответствии с ISO 9001. Корпусные детали изготавливаются из чугуна марки СЧ25.

Установка и крепление тисков на верстаке осуществляется с помощью 4-х болтов (в комплект поставки не входят).

Основные параметры и размеры тисков:

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Перед установкой тисков на верстак, их необходимо расконсерви-ровать.

3.2. Установить тиски на верстак, тиски закрепить четырьмя болтами Ø10мм по ГОСТ 13152.

3.3. Закрепить заготовку в тисках, перемещая подвижную губку с помощью ходового винта.

Рис.1 Схема крепления тисков

3.4. Смазку направляющих винтовой пары и других трущихся поверхностей производить раз в смену с предварительной очисткой этих мест от стружки, пыли, грязи.

3.5. Условия эксплуатации тисков – ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию тисков.

3.6. Конструкция основания позволяет поворачивать тиски в горизонтальной плоскости диапазоне 0 - 360˚ с возможностью фиксации тисков в выбранном положении с помощью двух винтов. Для поворота тисков в вертикальной плоскости необходимо ослабить фиксацию ходового винта и произвести поворот на необходимый угол от 0˚ до 90 ˚ по шкале (цена деления шкалы 1˚).

3.7. Для закрепления в тисках круглых заготовок применяются призмы со ступенчатым профилем, находящиеся с противоположной стороны от губок. Ослабив ходовой винт, необходимо повернуть призмы в верхнее положение.

Фиксация вертикального поворота тисков и фиксация обрабатываемой детали осуществляется одновременно, путем затягивания ходового винта (по часовой стрелке).

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- тиски в сборе;

- паспорт.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Рукоятка тисков и накладные губки не должны иметь забоин и заусенцев.

5.2. Тиски должны иметь устройство, предотвращающее полное вывинчивание ходового винта из гайки.

5.3. Крепление тисков должно быть надежным, исключающим самопроизвольное ослабление в процессе работы.

5.4. Запрещается применять ударную нагрузку на рукоятку тисков при зажиме и удлинении рукоятки.

5.5. Тиски должны выдерживать проверку на прочность с превышением усилия зажима примерно на 25%.

6. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

6.1. Тиски подвергнуты консервации в соответствии  с требованиями

ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло кон-сервационное К-17.

6.2. Срок хранения тисков без переконсервации – 2 года, при условии

хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ

поворотные в двух плоскостях

с трубоприжимом

ISO 9001

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) тисков, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)