# Text boxes

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) изделия, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГРАВИРОВОЧНЫЙ МАРКЕР

ISO 9001

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Электрический гравировочный маркер предназначен для нанесения маркировки (гравировки) на различные поверхности: металлические, стеклянные, керамические и каменные. Карбидно-вольфрамовая игла позволяет обеспечить четкую и нестираемую гравировку на поверхностях.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные:

Размеры: 160х45x40мм (ДхШхВ); 
Масса: 300г.; 
Длина кабеля питания: 1,3м.;

Вилка: тип А (плоская Американский тип); 
Регулировка мощности удара: безступенчатая; 
Питание: 220В; 
Ударный элемент: карбидно-вольфрамовая игла;

Диаметр иглы: 3мм;

Глубина гравировки: 0,1-0,5мм; 
Маркируемые материалы твердостью до 58 HRC

Частота 50±2 Гц

Потребляемая мощность 25 Вт

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРИБОРОМ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Нанесение надписей на металле основано на пластической деформации материала или механического разрушения под воздействием ударного воздействия, оказываемого с помощью иглы. Прибор оснащен безступенчатым регулятором силы ударного воздействия.  Для выполнения гравировальных работ установить регулятор в требуемое положение. Для включения прибора нажать кнопку, расположенную на боковой поверхности.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Перед выполнением работ визуально убедиться в исправности изоляции проводов и корпуса прибора.

4.2. Электрический гравировочный маркер может использоваться в непрерывном режиме работы в течение получаса (30мин.) при температуре окружающей среды (воздуха) 25-30°С и около часа (60мин.) при температуре 10-15°С.

4.3. При работе с прибором необходимо соблюдать требования электробезопасности в производстве