# Text boxes

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

НОЖНИЦЫ                         ручные гидравлические    (автономные)

кабелерезы

(HHD-40, HHD-50, HHD-85)

ISO 9001

1. НАЗНАЧЕНИЕ

### Ножницы гидравлические (кабелерезы) предназначены для резки кабеля любого типа (кроме кабеля, бронированного стальной проволокой или имеющего стальной сердечник), а так же телефонного кабеля, кабеля со свинцовой оболочкой, подземного кабеля диаметром от 40 до 85 мм или общим сечением до 500кв.мм. Лезвие изготовлено из высокоуглеродистой стали и имеет специальную закалку для быстрой и чистой резки.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики ножниц приводятся в таблице.

Основные технические характеристики:

В качестве гидравлической жидкости следует применять индустриальное масло И-20А или масло ВМГЗ.

Ножницы оснащены механизмом возврата в исходное положение при снятии нагрузки.

3.ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед использованием необходимо убедиться, что рабочие лезвия надежно закреплены.

Завернуть запорный вентиль до отказа по часовой стрелке и произвести 5-6 возвратно-поступательных движений рычагом, убедиться в том, что поток гидравлической жидкости равномерно выталкивает подвижное лезвие. Отвернуть запорный вентиль против часовой стрелки (подвижное лезвие возвращается в исходное положение).

Завернуть запорный вентиль до отказа по часовой стрелке. Ножницы готовы к работе.

Снять фиксатор неподвижного лезвия. Поместить кабель между лезвиями. Зафиксировать неподвижное лезвие.  Возвратно-поступательными движениями рычага произвести резку. Отвернуть запорный вентиль против часовой стрелки (подвижное лезвие возвращается в исходное положение).

При необходимости снять нагрузку можно на любом этапе резки. Для этого необходимо отвернуть запорный вентиль против часовой стрелки (подвижное лезвие возвращается в исходное положение).

4.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Недопустима резка кабеля диаметром свыше рассчитанного размера, а так же кабеля оснащенного стальным сердечником или кабеля бронированного стальной проволокой.

Гидравлическая система ножниц снабжена системой защиты от перегрузки, которая предустановленна изготовителем и не должна перенастраиваться.

Неправильная эксплуатация может привести к выходу из строя изделия или несчастным случаям.

5.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И УСТРАНЕНИЕ

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Насос не качает или не развивает максимального усилия | Недостаток масла в масляном баллоне | 1.Отвернуть неподвижную ручку корпуса. 2.Отвернуть пробку масляного баллона. 3.Залить масло до пробки. 4.Пробку и ручку завернуть. Применяемое масло И-20А или ВМГЗ. |
| Течь масла из рабочего поршня | Сработалась манжета | 1.Вывернуть головку. 2.Снять головку и возвратную пружину. 3.Завернуть запорный клапан и качать рычагом до выхода из стакана манжеты на рабочем поршне. 4.Заменить манжету. 5.Отвернуть запорный клапан и принудительно вернуть рабочий поршень в исходное положение. 6.Вставить в стакан возвратную пружину и закрутить головку. |

6.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Ножницы следует содержать в чистоте и смазывать режущие части, во избежание возникновения коррозии.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) изделия, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)