# Text boxes

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ДОМКРАТ КЛИНОВОЙ

гидравлический

(HHQD-8F)

ISO 9001

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для точечного кратковременного подъема грузов, находящихся на малых высотах, относительно площади опоры. Клиновидная конструкция опор домкрата позволяет производить не только подъем с очень низких высот от 5.0мм, но и создает возможность использования в качестве разжимателя от 5.0мм.

Для работы рекомендуется использовать насос ножной гидравлический HHB-800, или насос ручной гидравлический или HHB-700C, а так же насосные станции.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | Нагрузка, (т) | Ход штока, (мм) | Габаритные размеры, (мм) | Вес, (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HHQD-8F | 8 | 90 | 140х110х240 | 4 |

3.ПОРЯДОК РАБОТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Рабочий цилиндр

- Опорная платформа

- Подвижная опора (шток)

- Соединительный штуцер

Подготовить к работе домкрат, предварительно присоединив через соединительный штуцер (4)  к насосу-нагнетателю (в комплект поставки НЕ входит). Убедиться в герметичности всех соединений, произведя несколько возвратно-поступательных движений рукояткой насоса или насосной системы.

Установить домкрат в место подъема или разжима. При помощи ручного насоса или насосной системы привести в действие механизм подъема, путем нагнетания гидравлической жидкости из насоса в рабочий цилиндр (1). Подвижная опора (шток) (3), под действием нагнетаемой гидравлической жидкости, перемещается вниз, образуя тем самым зазор между опорной платформой (2) и подвижной опорой (3).

.

По окончании выполненных работ произвести демонтаж домкрата. Отсоединение домкрата от системы нагнетания производится только после полного снятия давления из системы (полного возвращения подвижной опоры (штока) в исходное положение).

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Применять домкрат следует используя только исправные приспособления (насосы и насосные системы).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять нагрузку свыше указанной.

ВНИМАНИЕ ! НЕ ПРИМЕНЯТЬ для других видов работ и с неисправными системами нагнетания гидравлических жидкостей.

5.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить изделие следует в сухом помещении без воздействия агрессивных сред.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) трубогиба, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)