# Text boxes

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

НОЖНИЦЫ

ручные гидравлические                         (HHG-10, HHG-16, HHG-20, HHG-22)

ISO 9001

№__________

1. НАЗНАЧЕНИЕ

### Ножницы ручные гидравлические представляют собой устройство с ручным приводом и встроенным насосом, предназначенное для резки арматуры и металлического прутка из низколегированной стали. Данное изделие отличается простотой в обслуживании и надежностью в эксплуатации, позволяя осуществлять плавные рез и его точную остановку на заданной глубине при относительно небольшом рабочем усилии, благодаря высокому передаточному отношению между площадями поперечного сечения цилиндра и плунжера насоса. Ножницы предназначены для использования на строительных площадках, а также для работы при ремонте, монтажно-демонтажных, сборочных операциях и т.д.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики ножниц приводятся в таблице

Основные технические характеристики

| Модель | Нагрузка, т | Диаметр арматуры (прутка), мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| HHG-10 | 8 | 4-10 | 2,5 |
| HHG-16 | 10 | 4-16 | 4,0 |
| HHG-20 | 12 | 4-20 | 5,0 |
| HHG-22 | 16 | 4-22 | 7,0 |

В качестве гидравлической жидкости следует применять индустриальное масло И-20А или масло ВМГЗ.

Ножницы оснащены пружиной возврата в исходное положение при снятии нагрузки.

3.ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед использованием необходимо убедиться, что рабочие лезвия надежно закреплены. Завернуть запорный вентиль до отказа по часовой стрелке и произвести 5-6 возвратно-поступательных движений рычагом, убедиться в том, что поток гидравлической жидкости равномерно выталкивает подвижное лезвие. Отвернуть запорный вентиль против часовой стрелки (подвижное лезвие возвращается в исходное положение).

Завернуть запорный вентиль до отказа по часовой стрелке. Ножницы готовы к работе. Поместить арматуру (пруток) между лезвиями. Возвратно-поступательными движениями рычага произвести резку. Отвернуть запорный вентиль против часовой стрелки (подвижное лезвие возвращается в исходное положение).

При необходимости снять нагрузку можно на любом этапе резки. Для этого необходимо отвернуть запорный вентиль против часовой стрелки (подвижное лезвие возвращается в исходное положение).

4.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Твердость разрезаемого металла не должна превышать HRC24 (по Роквеллу).

Недопустима резка металла свыше рассчитанного диаметра.

Применяется только для резки арматуры и прутка из низколегированных сталей.

Сменные режущие элементы (ножи) при резке испытывают большие нагрузки и подлежат замене при появлении малейших признаков износа (выработки).

Замена режущих элементов (ножей) производится потребителем самостоятельно без вмешательства в основные механизмы, обеспечивающие работу гидравлической системы.

Гидравлическая система ножниц снабжена системой защиты от перегрузки, которая предустановленна изготовителем и не должна переделываться.

Неправильная эксплуатация может привести к выходу из строя изделия или несчастным случаям.

5.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И УСТРАНЕНИЕ

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Насос не качает или не развивает максимального усилия | Недостаток масла в масляном баллоне | 1.Отвернуть неподвижную ручку корпуса. 2.Отвернуть пробку масляного баллона. 3.Залить масло до пробки. 4.Пробку и ручку завернуть. Применяемое масло И-20А или ВМГЗ. |
| Течь масла из рабочего поршня | Сработалась манжета | 1.Вывернуть вилку. 2.Снять вилку и возвратную пружину. 3.Завернуть запорный клапан и качать рычагом до выхода из стакана манжеты на рабочем поршне. 4.Заменить манжету. 5.Отвернуть запорный клапан и принудительно вернуть рабочий поршень в исходное положение. 6.Вставить в стакан возвратную пружину и закрутить вилку. |

6.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Ножницы следует содержать в чистоте и смазывать режущие части, во избежание возникновения коррозии.

При длительном хранении следует нанести на незащищенные части ножниц консервационную смазку и упаковать в футляр.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 (шесть) месяцев, со дня продажи (получения покупателем) изделия, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Сменные режущие элементы (ножи) ножниц являются расходными частями изделия.

Предоставляемая гарантия на режущие элементы (ножи) не распространяется.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)