# Text boxes

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ГАЙКОРЕЗ                         ручной гидравлический    (автономный)

(HHQ-24)

ISO 9001

№__________

1. НАЗНАЧЕНИЕ

### Гайкорез ручной гидравлический (автономный) предназначен для быстрого и безопасного удаления поврежденных и заржавевших гаек, которые невозможно открутить традиционным способом, не повреждая резьбовую поверхность болта или шпильки. и т.д.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики гайкореза приводятся в таблице.

Основные технические характеристики:

| Модель | Нагрузка, (т) | Ход штока, (мм) | Разрезаемая гайка, (мм) | Масса, (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HHQ-24 | 14 | 20 | М8-М24 | 8 |

В качестве гидравлической жидкости следует применять индустриальное масло И-20А или масло ВМГЗ.

Гайкорез оснащен пружиной возврата в исходное положение при снятии нагрузки.

3.ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед использованием необходимо установить лезвие, необходимой длины (35мм или 50мм, в зависимости от размера разрезаемой гайки) и убедиться, что рабочее лезвие надежно зафиксировано. Завернуть запорный вентиль до отказа по часовой стрелке и произвести 5-6 возвратно-поступательных движений рычагом, убедиться в том, что поток гидравлической жидкости равномерно выталкивает подвижный шток и лезвие. Отвернуть запорный вентиль против часовой стрелки (подвижный шток и лезвие под действием возвратной пружины возвращается в исходное положение).

Завернуть запорный вентиль до отказа по часовой стрелке. Гайкорез готов к работе.

Установить рабочую головку гайкореза так, чтобы разрезаемая гайка находилась внутри головки. Возвратно-поступательными движениями рычага произвести резку. Отвернуть запорный вентиль против часовой стрелки (подвижный шток и лезвие возвращается в исходное положение).

При необходимости снять нагрузку можно на любом этапе резки. Для этого необходимо отвернуть запорный вентиль против часовой стрелки (подвижный шток и лезвие возвращается в исходное положение).

4.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Твердость разрезаемого металла не должна превышать HRC24 (по Роквеллу).

Недопустима резка гаек свыше или меньше рассчитанного размера.

Гидравлическая система гайкореза снабжена системой защиты от перегрузки, которая предустановленна изготовителем и не должна перенастраиваться.

Неправильная эксплуатация может привести к выходу из строя изделия или несчастным случаям.

5.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И УСТРАНЕНИЕ

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Насос не качает или не развивает максимального усилия | Недостаток масла в масляном баллоне | 1.Отвернуть неподвижную ручку корпуса. 2.Отвернуть пробку масляного баллона. 3.Залить масло до пробки. 4.Пробку и ручку завернуть. Применяемое масло И-20А или ВМГЗ. |
| Течь масла из рабочего поршня | Сработалась манжета | 1.Вывернуть головку. 2.Снять головку и возвратную пружину. 3.Завернуть запорный клапан и качать рычагом до выхода из стакана манжеты на рабочем поршне. 4.Заменить манжету. 5.Отвернуть запорный клапан и принудительно вернуть рабочий поршень в исходное положение. 6.Вставить в стакан возвратную пружину и закрутить головку. |

6.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Гайкорез следует содержать в чистоте и смазывать режущие части, во избежание возникновения коррозии.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) изделия, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)