# Text boxes

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

СЪЕМНИК

гидравлический автономный трехзахватный

(HHL-5ZS; HHL-10ZS)

ISO 9001

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Съемник гидравлический автономный трехзахватный с вертикальным  встроенным насосом предназначен для быстрого демонтажа подшипников, шкивов, втулок и других деталей, имеющих посадку с натягом, обеспечивая безопасность и высокую скорость рабочего процесса без повреждения снимаемой детали.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики домкрата приводятся в таблице:

| Модель | Нагрузка, т | Ход штока, мм | Диаметр захвата, мм | Глубина захвата, мм | Удлинитель штока, мм | Масса, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | кг |
| HHL-5ZS | 5 | 40 | 19-250 | 110 | 50 и 100 | 10.5 |
| HHL-10ZS | 10 | 40 | 25-300 | 110 | 100 и 140 | 14 |

В качестве гидравлической жидкости следует применять минеральное масло, соответствующее параметру 10 по классификации SAE (отечественный аналог используемого масла  – масло марки МГП-10)

Съемник оснащен клапаном снятия давления для возврата штока в исходное положение при снятии нагрузки.

3.ПОРЯДОК РАБОТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед использованием съемника необходимо убедиться в надежности крепления захватов (5). В отверстие подвижного штока установить удлинитель необходимой длинны. Повернуть ручку клапана сброса давления (4) по часовой стрелке до упора. Рукояткой (2) произвести несколько возвратно-поступательных движений по максимальной амплитуде. Убедившись в том, что подвижный шток с удлинителем равномерно подаются из встроенного насоса (1), повернуть ручку клапана сброса давления (4) против часовой стрелки. Подвижный шток с удлинителем возвращаются в исходное положение.

Важно убедиться, что выбранное положение расположения съемника подходит для поддержания нагрузки  исключает возможные вероятные повреждения.

Для того чтобы произвести работы по демонтажу, необходимо в отверстие подвижного штока установить удлинитель нужного размера. Повернуть ручку клапана сброса давления (4) по часовой стрелке до упора. Вращая регулятор диаметра захвата при помощи рукоятки (6), произвести равномерный захват снимаемой детали тремя захватами (5) одновременно. Удерживая неподвижную рукоятку (3), произвести возвратно-поступательные движения подвижной рукояткой (2). Завершив демонтаж,  повернуть ручку клапана сброса давления (4) против часовой стрелки, подвижный шток с удлинителем возвращаются в исходное положение.  Вращая регулятор диаметра захвата при помощи рукоятки (6), освободить снимаемую деталь из захватов (5).

При необходимости следует заменять гидравлическое масло через сливное отверстие во встроенном насосе (1) при помощи шестигранного ключа (в комплект не входит) .

Во время хранения и транспортировки съемника, ручка клапана сброса давления (4) должна находиться в открытом состоянии (до упора против часовой стрелки).

Рис.1

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Недопустима перегрузка съемника свыше рассчитанной нагрузки.

Применять, используя только все три захвата одновременно.

Гидравлическая система домкрата снабжена системой защиты от перегрузки, которая предустановленна изготовителем и не должна перенастраиваться.

Неправильная эксплуатация съемника может привести к выходу его из строя или несчастным случаям.

5.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Съемник следует содержать в чистоте и смазывать подвижные части.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) съемника, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)