# Text boxes

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ТРУБОГИБ

ручной рычажный

(HHW-25S)

ISO 9001

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Трубогиб ручной рычажный предназначен для изгиба труб водоснабжения, отопления и т.д., диаметром от 10мм до 25мм с толщиной стенок от 0,8мм до 2,0мм на угол от 0° до 180°. Применяется при монтаже систем водоснабжения, систем отопления и других систем с применением стальных и оцинкованных труб, а так же комбинированных труб (металлопласт).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики трубогиба приводятся в таблице 1:

| Модель | Диапазон труб, (мм) | Толщина стенки трубы, (мм) | Гибочные колодки, (мм-дюйм) | Масса, (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HHW-25S | 10-25 | 0.8-2.0 | 10-3/8", 12-1/2", 14-9/16", 16-5/8", 19-3/4", 22-7/8", 25-1" | 25 |

3.ПОРЯДОК РАБОТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Произвести сборку трубогиба с учетом поставленных задач (гибка труб) и убедиться в надежности крепления.

Рис.1

- Платформа

- Гибочная колодка

- Прижимной ролик

- Подвижная платформа

- Фиксатор прижимного ролика

- Рукоятка подвижной платформы

- Удлинитель рукоятки подвижной платформы

3.1 Установить и зафиксировать платформу (1) на верстаке.

3.2 Установить гибочную колодку(2) необходимого диаметра на платформу (1).

3.3 Установить на подвижной платформе (4) прижимной ролик (3), аналогичный гибочной колодке.

3.4 Установить изгибаемый элемент трубы через отверстие в гибочной колодке.

3.5 Подвести прижимной ролик (3) к изгибаемой трубе и зафиксировать при помощи фиксатора (5).

3.6 При помощи рукоятки (6) и удлинителя (7), плавным движение по часовой стрелке произвести изгиб трубы на необходимый угол от 0° до 180°.

После сгиба трубы на необходимый угол от 0° до 180°, отвести прижимной ролик (3) и освободить изогнутый участок трубы.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Применять трубогиб следует используя только приспособления, имеющиеся в данном комплекте.

ВНИМАНИЕ ! НЕ ПРИМЕНЯТЬ трубогиб для изгиба труб не подходящих по диаметру к гибочным колодкам, а так же труб с толщиной стенок более 2,0мм.

5.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Трубогиб следует содержать в чистоте и смазывать подвижные части.

Хранить трубогиб следует в футляре, входящем в комплект, в сухом помещении без воздействия агрессивных сред.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) трубогиба, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)