# Text boxes

- для защиты органов дыхания в условиях значительной запыленности следует использовать респираторы типа ШБ-1 «Лепесток», «Астра-2», «Кама-200» или аналогичные.

Допустимое суммарное время работы с молотком с учетом уровней шума и вибрации составляет 6 часов.

При этом режим работы должен быть следующим — 1 час работы, 20 минут перерыва.

Вибрационные характеристики молотков соответствуют требованиям ГОСТ 17770-86 «Машины ручные. Требования к вибрационным характеристикам» и ГОСТ 16519-78 «Машины ручные».

Шумовые характеристики соответствуют требованиям ГОСТ Р 51402-99 (ИСО 3746-95) «Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению» и ГОСТ 12.2.030-83 «Машины ручные».

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

-молоток отбойный МО-2К – 1шт;

-концевая пружина – 1шт;

-ниппель – 1шт;

-гайка ниппеля – 1шт.

5. ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

Молотки должны храниться в сухих, закрытых помещениях, защищенных от воздействия агрессивных сред.

Перед консервацией наружная поверхность молотков и запасные части, не имеющие постоянного защитного покрытия, подвергаются консервации смазкой пушечной ГОСТ 19537-83.

Консервация внутренних поверхностей молотков производится путем заливки 20—25 г масла индустриального И-З0А ГОСТ 20799-75 с присадкой КП ГОСТ 23639-79 в молоток через футорку и включением молотка в работу 5-10с.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев, со дня продажи (получения покупателем) молотка, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

МО-2К

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Молотки отбойные пневматические МО-2К, именуемые в дальнейшем «молотки», предназначены для отбойки угля различной крепости, добычи мягких руд, глины, сланца, разрыхления твердого и промерзшего грунта, асфальтовых покрытий, пробивки проемов и отверстий в кирпичных стенах зданий, разборки кирпичной кладки, раскалывания льда и других работ.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметров | Норма |
| --- | --- |
| Рабочее давление сжатого воздуха, (МПа), не менее | 0,4 - 0,55 |
| Энергия единичного удара, (Дж), не менее | 43 |
| Частота ударов, (с-¹), не менее | 16 |
| Удельный расход свободного воздуха, (л/с), не более | 26 |
| Мощность, (Вт), не менее | 815 |
| Масса молотка без инструмента, (кг), не более | 10 |
| Масса молотка, воспринимаемая руками оператора, (Н) | 98 |
| Длина молотка без инструмента, (мм) | 570 |
| Внутренний диаметр рукава, (мм) | 16 |
| Усилие нажатия, (Н) | 68,6 - 97,6 |
| Усилие нажатия пускового устройства, (Н) | 8 |
| Диаметр рукоятки, (мм) | 34 |
| Размеры хвостовика инструмента: |  |
| диаметр, (мм) | 24 |
| длина, (мм) | 70 |

Молотки должны эксплуатироваться при давлении сжатого воздуха не менее 0,5 МПа, длине рукава, подводящего воздух, не более 12 м и длине хвостовика инструмента 70мм. Допустимое время непрерывной работы молотка при давлении сжатого воздуха 0,63 МПа не более 20 минут.

3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Молоток  представляет собой поршневую пневматическую  машину  ударного действия с клапанным  воздухораспределением,  работающую под  действием сжатого воздуха. Молоток состоит из воздухораспределительного ударного механизма, рукоятки с собранным в ней пусковым устройством и кожуха-глушителя.

3.1. Воздухораспределительный ударный механизм состоит из ствола с запрессованными в ствол буксой, перемычкой, ударника, сердечника клапана, клапана, штифта и крышки клапана.

Воздухораспределительный ударный механизм осуществляет:

а) впуск сжатого воздуха в цилиндр ствола поочередно в камеры прямого и обратного хода ударника и выпуск отработанного воздуха в атмосферу;

б) преобразует энергию сжатого воздуха в механическую работу движущегося ударника.

3.2. Пусковое устройство состоит из  рукоятки, промежуточного звена, заглушки, вентиля, пружины, кольца пружинного, демпфирующие пружины рукоятки, ниппеля, соединительного винта, фильтра сетчатого, втулки соединительной.

3.3. Для предотвращения самоотвертывания резьбового соединения ствола и звена при совмещении отверстия ствола с прорезями звена промежуточного устанавливается фиксатор.

3.4. Крышка клапана служит для прижатия узла воздухораспределения к торцу ствола.

3.5. Присоединение рукава, подводящего воздух к молотку, осуществляется с помощью соединительной гайки и ниппеля.

3.6. Для удержания пики от выпадения на ствол молотка навинчивается концевая пружина, при этом между стволом и концевой пружиной на инструмент устанавливается резиновая втулка. В зависимости от условий работы в молотке могут применяться пика, лопатка, топорик или другой инструмент с требуемым оформлением рабочего конца.

3.7. Пуск молотка осуществляется нажатием рукоятки. Сила нажатия при включении должна преодолеть сопротивление пружины и вентиля, подпираемого сжатым воздухом. Для пуска молотка необходимо приложить усилие 68,6—97,6Н в зависимости от давления воздуха. Молоток выключается автоматически при снятии усилия с рукоятки.

Рукоятка молотка изготовлена из алюминиевого литья под давлением, коэффициент теплопроводности которого 0,4 Вт/(м•К) и имеет шероховатость поверхности 0,8 мм.

3.8. Молоток работает следующим образом:

при нажатии на рукоятку вентиль перемещается вправо и открывает отверстие, сообщающееся с кольцевой камерой клапанного распределения. С помощью клапанного распределения, ударника и ствола сжатый воздух подается поочередно в камеры, прямого и обратного хода ударника, заставляя тем самым его совершать возвратно-поступательные движения. Таким образом, рабочий процесс молотка принципиально не отличается от рабочего процесса любых молотков с клапанным распределением.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускается направлять молоток с пикой на себя или других работающих при его опробовании или работе.

4.1. Не производить опробование молотка "на руках" без концевой пружины.

4.2 В процессе работы следить за плотностью затяжки резьбовых соединений футорки с промзвеном, накидной гайки с футоркой.

4.3. Отработанный воздух, выходящий из выхлопных отверстий, не должен попадать на руки работающего.

4.4. Крепление рукава, подводящего воздух, на ниппеле должно осуществляться надёжно специальным хомутом, предохраняющим рукав от срыва.

4.5. Так как молоток является источником вредных производственных факторов, а именно шума, вибрации и пыли, то при работе с ними рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, а именно:

«Общие технические требования»;

- для защиты органа слуха должны применяться средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.051-78 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты органа слуха. «Общие технические условия» например противошумовые наушники или вкладыши;

- для гашения вибрации в конструкции молотков предусмотрены демпфирующие пружины рукоятки. Дополнительно для защиты рук от вибрации могут применяться антивибрационные рукавицы в соответствии с ГОСТ 12.4.002-74 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук от вибрации».