# Text boxes

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ

поворотные с наковальней

(горизонтально-вертикальные)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Тиски слесарные горизонтально-вертикальные поворотные с наковальней предназначены для фиксации и удерживания заготовок при выполнении различного вида слесарных работ. Конструкция тисков позволяет осуществить поворот в горизонтальной плоскости. Наковальня позволяет производить мелкие работы, связанные с незначительной ударной нагрузкой на обрабатываемую заготовку.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Тиски изготавливаются в соответствии с ISO9001. Материал корпусных деталей – сталь 35Л.

2.2. Основные параметры и размеры тисков приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметров | Значение |
| --- | --- |
| Ширина губок, (мм) | 90 |
| Ход подвижной губки, (мм) | 100 |
| Высота зажима, (мм) | 65 |
| Габаритные размеры: вертикальное положение/горизонтальное положение |  |
| Длина, (мм) | 280/280 |
| Ширина, (мм) | 150/250 |
| Высота, (мм) | 220/90 |
| Размер наковальни, (мм) | 45х40 |
| Диаметр крепежных отверстий, (мм) | 3х10 |
| Масса, (кг) | 8.5 |

2.3. Фиксация поворота тисков осуществляется непосредственно в момент зажатия детали (заготовки) в рабочих губках.

2.3. Губки тисков оснащены отверстиями для крепления дополнительных (накладных) губок (в комплект поставки не входят).

2.4. Крепежные винты в комплект поставки не входят.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Перед установкой тисков на верстак необходимо их расконсервировать.

3.2. Смазку направляющих винтовой пары и других трущихся поверхностей производить раз в смену с предварительной очисткой этих мест от стружки, пыли, грязи.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Рукоятка тисков и накладные губки не должны иметь забоин и заусенцев.

4.2. Отверстие головки винта должно иметь с двух сторон фаски для предохранения рук рабочего от защемления.

4.3. Крепление тисков должно быть надежным, исключающим самопроизвольное ослабление в процессе работы.

4.4. Запрещается применять ударную нагрузку на рукоятку тисков и удлинение рукоятки при зажиме.

- Платформа

- Неподвижная губка

- Подвижная губка

- Ходовой винт

- Рукоятка ходового винта

- Механизм фиксации поворота

- Регулятор механизма фиксации поворота

- Крепежные отверстия

- Наковальня

- Отверстия для крепления дополнительных (накладных) губок.

5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

5.1. Тиски подвергнуты консервации в соответствии  с требованиями

ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

5.2. Срок хранения тисков без переконсервации – 2 года, при условии

хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) тисков, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)