# Text boxes

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

МОП-2, МОП-3, МОП-4

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Молотки отбойные пневматические МОП-2, МОП-3, именуемые в дальнейшем «молотки», предназначены для отбойки угля различной крепости, добычи мягких руд, глины, сланца, разрыхления твердого и промерзшего грунта, асфальтовых покрытий, пробивки проемов и отверстий в кирпичных стенах зданий, разборки кирпичной кладки, раскалывания льда и других работ.

Молоток отбойный МОП-4 используется для отбивания  угля разной  крепости, для ударного разрушения  каменных сооружений, армированного и  тяжелого бетона, полускальных пород, твердых и мерзлых  грунтов, при добывании мягких пород руды, демонтажа кладки из кирпича.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примечания:

Молотки отбойные  должны использоваться  при давлении компрессионного  воздуха не менее 0,5 МПа, длине рукава, который подводит  воздух, не более 12 м и длине хвостовой части  инструмента, равной  70 мм. Допустимое время непрерывной работы молотка отбойного  при давлении компрессионного воздуха 0,63 МПа не более 20 минут.

Осуществление работы по прочным материалам, где потребуется большая ударная энергия, преимущественно вертикально вниз.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Молоток  представляет собой поршневую пневматическую  машину  ударного действия с клапанным  воздухораспределением,  работающую под  действием сжатого воздуха. Молоток состоит из воздухораспределительного ударного механизма, рукоятки с собранным в ней пусковым устройством и кожуха-глушителя.

3.1. Воздухораспределительный ударный механизм состоит из ствола (8) с запрессованными в ствол буксой (11), перемычкой (10), ударника (9), клапана (18), штифта (16) и крышки клапана (17).

Воздухораспределительный ударный механизм осуществляет:

а) впуск сжатого воздуха в цилиндр ствола поочередно в камеры прямого и обратного хода ударника и выпуск отработанного воздуха в атмосферу;

б) преобразует энергию сжатого воздуха в механическую работу движущегося ударника.

3.2. Пусковое устройство состоит из  рукоятки, промежуточного звена (4), вентиля (3), пружины (2), кольца пружинного (5), демпфирующие пружины рукоятки (2), ниппеля (22), соединительного винта, фильтра сетчатого, втулки соединительной (23).

3.3. Для предотвращения самоотвертывания резьбового соединения ствола и звена при совмещении отверстия ствола с прорезями звена промежуточного устанавливается фиксатор (15).

3.4. Крышка клапана (17) служит для прижатия узла воздухораспределения к торцу ствола (8).

3.5. Присоединение рукава, подводящего воздух к молотку, осуществляется с помощью соединительной гайки (21 и ниппеля (22).

3.6. Для удержания пики от выпадения на ствол молотка навинчивается концевая пружина (12), при этом между стволом и концевой пружиной на инструмент устанавливается резиновая втулка. В зависимости от условий работы в молотке могут применяться пика, лопатка, топорик или другой инструмент с требуемым оформлением рабочего конца.

3.7. Пуск молотка осуществляется нажатием на рукоятку (1). Сила нажатия при включении должна преодолеть сопротивление пружины и вентиля, подпираемого сжатым воздухом. Для пуска молотка необходимо приложить усилие 68,6—97,6Н в зависимости от давления воздуха. Молоток выключается автоматически при снятии усилия с рукоятки.

Рукоятка молотка изготовлена из алюминиевого литья под давлением, коэффициент теплопроводности которого 0,4 Вт/(м•К) и имеет шероховатость поверхности 0,8 мм.

3.8. Молоток работает следующим образом:

при нажатии на рукоятку (1), вентиль (3) перемещается вправо и открывает отверстие, сообщающееся с кольцевой камерой клапанного распределения. С помощью клапанного распределения, ударника (9) и ствола (8) сжатый воздух подается поочередно в камеры, прямого и обратного хода ударника, заставляя тем самым его совершать возвратно-поступательные движения. Таким образом, рабочий процесс молотка принципиально не отличается от рабочего процесса любых молотков с клапанным распределением.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускается направлять молоток с пикой на себя или других работающих при его опробовании или работе.

4.1. Не производить опробование молотка "на руках" без концевой пружины.

4.2 В процессе работы следить за плотностью затяжки резьбовых соединений футорки с промзвеном, накидной гайки с футоркой.

4.3. Отработанный воздух, выходящий из выхлопных отверстий, не должен попадать на руки работающего.

4.4. Крепление рукава, подводящего воздух, на ниппеле должно осуществляться надёжно специальным хомутом, предохраняющим рукав от срыва.

4.5. Так как молоток является источником вредных производственных факторов, а именно шума, вибрации и пыли, то при работе с ними рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, а именно:

«Общие технические требования»;

- для защиты органа слуха должны применяться средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.051-78 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты органа слуха. «Общие технические условия» например противошумовые наушники или вкладыши;

- для гашения вибрации в конструкции молотков предусмотрены демпфирующие пружины рукоятки. Дополнительно для защиты рук от вибрации могут применяться антивибрационные рукавицы в соответствии с ГОСТ 12.4.002-74 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук от вибрации».

- для защиты органов дыхания в условиях значительной запыленности следует использовать респираторы типа ШБ-1 «Лепесток», «Астра-2», «Кама-200» или аналогичные.

Допустимое суммарное время работы с молотком с учетом уровней шума и вибрации составляет 6 часов.

При этом режим работы должен быть следующим — 1 час работы, 20 минут перерыва.

Вибрационные характеристики молотков соответствуют требованиям ГОСТ 17770-86 «Машины ручные. Требования к вибрационным характеристикам» и ГОСТ 16519-78 «Машины ручные».

Шумовые характеристики соответствуют требованиям ГОСТ Р 51402-99 (ИСО 3746-95) «Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению» и ГОСТ 12.2.030-83 «Машины ручные».

5. КОМПЛЕКТАЦИЯ

-молоток отбойный – 1шт;

-концевая пружина – 1шт;

-технический паспорт – 1шт;

6. ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

Молотки должны храниться в сухих, закрытых помещениях, защищенных от воздействия агрессивных сред.

Перед консервацией наружная поверхность молотков и запасные части, не имеющие постоянного защитного покрытия, подвергаются консервации смазкой пушечной ГОСТ 19537-83.

Консервация внутренних поверхностей молотков производится путем заливки 20—25 г масла индустриального И-З0А ГОСТ 20799-75 с присадкой КП ГОСТ 23639-79 в молоток через футорку и включением молотка в работу 5-10с.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев, со дня продажи (получения покупателем) молотка, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)