# Text boxes

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ТРУБОГИБ

ручной с храповым механизмом

(HHW-22)

ISO 9001

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Трубогиб ручной с храповым механизмом предназначен для изгиба медных труб с покрытием и без покрытия, а так же комбинированных труб (металлопласт) на угол от 0° до 90°. Применяется при монтаже систем водоснабжения, систем кондиционирования воздуха, гидравлических систем.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики трубогиба приводятся в таблице 1:

| Модель | Диапазон труб, (мм) | Толщина стенки трубы, (мм) | Гибочные колодки, (мм-дюйм) | Масса, (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HHW-22 | 6-22 | 1.0 | 6-1/4", 8-5/16", 10-3/8", 12-1/2", 16-5/8", 19-3/4", 22-7/8" | 4.1 |

3.ПОРЯДОК РАБОТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Произвести сборку трубогиба с учетом поставленных задач (гибка труб) и убедиться в надежности крепления.

Рис.1

- Корпус трубогиба

- Гибочная колодка

- Рычаг храпового механизма

- Подвижный шток

- Неподвижная опорная планка

- Вращающиеся ползуны

3.1 Установить гибочную колодку (2) необходимого диаметра на подвижный шток (4).

3.2 Установить вращающиеся ползуны (6) на неподвижную опорную планку.

3.3 Зафиксировать неподвижную опорную планку (5) с ползунами (6)

на корпусе трубогиба (1).

3.4 Установить изгибаемый элемент трубы между гибочной колодкой (2) и ползунами (6).

3.5 Возвратно-поступательными движениями рычага храпового механизма (3) приводим в движение подвижный шток (4).

После сгиба трубы на необходимый угол от 0° до 90°, обратным движением рычага (3) освобождаем от нагрузки храповой механизм и отводим гибочную колодку в исходное положение.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Применять трубогиб следует используя только приспособления, имеющиеся в данном комплекте.

ВНИМАНИЕ ! НЕ ПРИМЕНЯТЬ трубогиб для изгиба стальных труб и труб не подходящих по диаметру к гибочным колодкам.

5.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Трубогиб следует содержать в чистоте и смазывать подвижные части.

Хранить трубогиб следует в футляре, входящем в комплект, в сухом помещении без воздействия агрессивных сред.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) трубогиба, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)