# Text boxes

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

СТОЛ ПОВОРОТНЫЙ

наклоняемый круглый с ручным управлением

Ø150-400мм

(TSK 150-400 ) (TSK 3-8)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Стол поворотный наклоняемый круглый предназначен для использования в качестве дополнительной оснастки преимущественно на универсальных фрезерных станках. Использование поворотного стола позволяет успешно выполнять такие операции как круговое фрезерование, сверление и обработка отверстий, фрезерование пазов и уступов, и других элементов детали через необходимые угловые расстояния. Защёлкивающиеся фиксаторы и кривошипный механизм разъединения надёжно фиксируют стол перед обработкой детали после поворота на необходимый угол (от 0 до 360° в горизонтальной плоскости и от 0 до 90° в вертикальной плоскости. Градуировка шкалы лимба величиной 10”(секунд) и механизм микроподачи по 1’(минуте) способствуют удобной работе с применением поворотного стола.

2. ПАРАМЕТРЫ

Рис.1 Размеры  наклоняемого поворотного стола типа TSK

Таблица 1

| Параметры | TSK 150 (6") | TSK 200 (8") | TSK 250 | TSK 320 | TSK 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A, мм | 255 | 296 | 310 | 380 | 500 |
| B, мм | 172 | 213 | 252 | 322 | 400 |
| C, мм | 168 | 235 | 252 | 306 |
| D, мм | Ø150 | Ø200 | Ø250 | Ø320 | Ø400 |
| E, мм | 11 | 14 | 16 |
| F, мм | 138 | 175.5 | 199 | 241 | 295 |
| H, мм | 100 | 120 | 140 | 175 | 217 |
| L, мм | 160 | 180 | 205 | 255 | 320 |
| M | КМ2 | KM3 | KM4 |
| P, мм | 40 | 40 | 50 |
| d, мм | Ø25 | Ø30 | Ø40 |
| h, мм | 6 | 10 |

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Стол поворотный расконсервировать, ознакомиться с паспортом на изделие.

3.2. Закрепить стол на станок, затянув болты (2)  прилагаемыми гайками, затянув их гаечным ключом и проверив надежность крепления.

3.3 Через смазывающее отверстия (14) произвести заливку смазки. (В качестве смазывающей жидкости рекомендуется использовать индустриальное масло общего пользования серии ИГП или специальное масло серии ИНСп, или зарубежные аналоги).

3.4 Совместить нулевую отметку на лимбе (7) с нулевой отметкой на неподвижном нониусе  и зафиксировать данное положение фиксатором (5).

3.5 Ослабить фиксатор замка зацепления червячного механизма (3) при помощи шестигранного ключа 5мм, повернуть зафиксированный механизм по часовой стрелке маховиком (6). (Червячный механизм выходит из зацепления).

3.6 Поворотом стола (1) вручную совместить нулевую отметку на шкале стола (9) с регулируемым нониусом станины (8).

3.7 Повернуть маховик (6) против часовой стрелки до упора. (Червячный механизм входит в зацепление).

3.8 Зафиксировать замок зацепления червячного механизма (3) при помощи шестигранного ключа 5мм .

3.9 Ослабить фиксацию отчетного механизма фиксатором (5).

(В дальнейшем поворот стола осуществляется маховиком (6) на 4° за один полный оборот маховика (6)).

3.10 Фиксация поворота стола в заданном положении осуществляется рычагом (4).

3.11 Для наклона стола на необходимый угол необходимо ослабить гайки фиксаторов (12) маятникового механизма.

3.12 Вращением маховика (13) произвести наклон стола от 0 до 90°, совместив необходимое значение шкалы (10) с нулевой отметкой на нониусе (11), кроме столов моделей TSK-6 и TSK-8, у которых маховик (13) отсутствует.

3.13 Зафиксировать положение наклона стола гайками фиксаторов (12) маятникового механизма.

3.14  У столов моделей  TSK-6 и TSK-8 наклон стола осуществляется по шкале (10) в ручном режиме и фиксируется с двух сторон (1) при помощи специального ключа.

По окончании работы необходимо очистить поверхность рабочей части стола и основных механизмов от стружки и пыли. При необходимости протереть все части стола насухо, используя ветошь.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Параметры | TSK 150 (6") | TSK 200 (8") | TSK 250 | TSK 320 | TSK 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр планшайбы, мм | Ø150 | Ø200 | Ø250 | Ø320 | Ø400 |
| Конусность центровочного отверстия | КМ2 | KM3 | KM4 |
| Диаметр и глубина отверстия, мм | Ø25х6 | Ø30х6 | Ø40х10 |
| Ширина Т-образного паза, мм | 10 | 12 | 14 |
| Углы схождении Т-образных пазов | 90° | 60° |
| Ширина паза крепления, мм | 14 | 14 | 14 |
| Модули червяка и червячной шестерни | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| Коэффициент подачи червячной передачи | 1:90 | 1:90 | 1:120 | 1:120 | 1:120 |
| Градуировка стола | 360° |
| Поворот стола при одном повороте червяка | 4° |
| Минимальное значение шкалы | 10 " |
| Точность показаний | 80 " | 60 " |
| Максимальный вес заготовки в горизонтальном положении, кг | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Максимальный вес заготовки в вертикальном положении, кг | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| Угол наклона стола | 0-90° |
| Вес, (нетто) кг | 18 | 36 | 80 | 130 | 200 |

При работе стола в вертикальном положении, обрабатываемая деталь может фиксироваться в упорных  центрах с использованием задней бабки (в комплект не входит). Для более точного и надежного деления на равные части от 2-х до 66-ти и на кратное 2-м, 3-м, и 5-ти, количеством частей от 67-ми до 132-х рекомендуется использовать делительные диски типов А и В, не входящие в стандартную комплектацию поставки горизонтального делительного стола.

Величина отклонений по плоскости, параллельности и перпендикулярности поворотного стола составляет 0.010-0.030мм. Радиальное биение центрального отверстия у торца планшайбы - 0.010мм,  радиальное биение центрального отверстия на длине 100мм – 0.015мм, при использовании задней бабки – 0.020мм. Величина отклонений при наклоне стола составляет 5’.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Стол поворотный наклоняемый в сборе;

- 2 сухаря с винтами;

- ручка маховика;

- паспорт;

- деревянный ящик.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Крепление поворотного стола должно быть надежным, исключающим самопроизвольное ослабление в процессе работы.

6.2. Запрещается применять ударную нагрузку при закреплении заготовки.

7. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

7.1. Стол поворотный подвергнут консервации в соответствии  с требованиями ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

7.2. Срок хранения без переконсервации – 2 года, при условии  хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Условия эксплуатации и хранения поворотного стола - согласно ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию поверхности.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) стола поворотного, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)