# Text boxes

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Перед началом работы необходимо ознакомиться правилами техники безопасности при работе на металлорежущих станках и обрабатывающих центрах.

4.2. Проверить надежность фиксации хвостовика и резца на расточной головке.

4.3. Проводить необходимые регулировки по вылету или замене резцов только поле полной остановки станка.

4.4. Запрещается применять ударную нагрузку при замене и фиксации резцов.

5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

5.1. Головки расточные подвергнуты консервации в соответствии  с требованиями ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

5.2. Срок хранения расточной головки без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев, со дня продажи (получения покупателем) расточной головки, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

ГОЛОВКА РАСТОЧНАЯ

(тип 1320)

ISO 9001

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Расточные головки типа 1320 предназначены для чистовой расточки отверстий в диапазоне 10-160мм. Применяется на станках с ЧПУ, сверлильно-расточных станках,  станках фрезерных групп, а так же на координатно-расточных многошпиндельных автоматах.

Расточная головка имеет точный механизм перемещения резца (цена деления лимба 0,01мм на диаметр расточки).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Расточные головки типа 1320 изготавливаются в соответствии с ISO9001.

2.2. Основные параметры и размеры расточных головок приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Диаметр головки D, (мм) | Высота головки H, (мм) | Присоединительная резьба хвостовика M, (") | Максимальное перемещение ползуна, (мм) | Диаметр хвостовика резца, (мм) | Шаг шкалы, (мм) | Диаметр расточки, (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 61.6 | 1-1/2"-18 ниток на дюйм | 16 | 12 | 0.01 | 10-70 |
| 75 | 80.2 |  | 25 | 18 |  | 12-120 |
| 100 | 93.2 |  | 41 | 25 |  | 15-160 |

Рис. 1. Головка расточная

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Перед установкой расточной головки на станок необходимо провести расконсервацию.

3.2. Смазку направляющих и других трущихся поверхностей производить раз в смену с предварительной очисткой этих мест от стружки, пыли, грязи.

3.3. Проверить надежность соединения головки с хвостовиком.

3.4. Установить резец необходимой длины в одно из торцевых отверстий расточной головки (в соответствии с операцией) и закрепить при помощи шестигранного ключа. В таблице 2 приведены параметры резцов (Рис.2), поставляемых комплектами.

Таблица 2

Рис. 2. Резец для расточной головки.

Типы хвостовиков, применяемых к расточным головкам:

Рис. 3. Хвостовики с конусностью 7:24

Рис. 4. Хвостовики с конусом Морзе и R8