# Text boxes

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Тиски станочные поворотные синусные предназначены для использования в качестве вспомогательной оснастки на фрезерных, строгальных, шлифовальных, сверлильных станках и для слесарных работ, требующих крепления обрабатываемых деталей под углом к вертикальной плоскости. Угол поворота в вертикальной плоскости 90˚, в горизонтальной - 360 ˚.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Тиски изготавливаются в соответствии с ISO 9001. Корпусные детали изготавливаются из стали.

2.2. Основные параметры и размеры станочных синусных тисков приведены в таблице 1:

Таблица 1

Основные технические характеристики

| Тип | ZX100 | ZX160 |
| --- | --- | --- |
| Ширина губок, (мм) | 100 | 160 |
| Максимальных ход губок, (мм) | 100 | 180 |
| Высота губок, (мм) | 45 | 50 |
| Ширина крепежного паза, (мм) | 14 | 14 |
| Диаметр крепежных болтов, (мм) | М12 | М12 |
| Горизонтальный поворот тисков относительно крепежной базы | 360˚ | 360˚ |
| Цена деления шкалы угла поворота тисков относительно крепежной базы | 1˚ | 1˚ |
| Максимальный угол наклона тисков по вертикали | 90˚ | 90˚ |
| Цена деления шкалы угла уклона тисков относительно крепежной базы | 5˚ | 5˚ |
| Габаритные размеры: |  |  |
| Длина L, мм | 330 | 360 |
| Ширина A, мм | 160 | 230 |
| Высота, (мм) | 156 | 186 |
| Масса, (кг) | 17 | 39 |

Тиски позволяют проводить обработку деталей, обеспечивая точностные характеристики базирования, представленные в таблице.

Таблица 2

Точностные характеристики базирования

закрепляемых в тисках заготовок

| № пп | Параметр | Допустимая погрешность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Параллельность верхней установочной базы к основанию стола станка (на базовой длине 100 мм, по любым двум взаимно перпендикулярным направлениям) | не более 0,025 мм |
| 2 | Перпендикулярность неподвижной и подвижной губок тисков к верхней установочной базе (на базовой длине 100 мм) | не более 0,025 мм |
| 3 | Параллельность подвижной и неподвижной губок в направлении ширины (на базовой длине 100 мм) | не более 0,05 мм |

При затягивании ходового винта тисков для фиксации заготовки и при откручивании заготовки, недопустимо применять ударные нагрузки и усилители на рукоятку зажима. Это приводит к снижению точностных характеристик тисков.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Перед установкой тисков на верстак, их необходимо расконсервировать.

3.2. Установить тиски на стол станка или верстак, тиски закрепить болтами по ГОСТ 13152.

3.3. Закрепить заготовку в тисках, перемещая подвижную губку с помощью ходового винта.

3.4. Смазку направляющих винтовой пары и других трущихся поверхностей производить раз в смену с предварительной очисткой этих мест от стружки, пыли, грязи.

3.5. Осевой люфт ходового винта устраняется регулировочным винтом.

3.6. Условия эксплуатации тисков – ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию тисков.

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ТИСКИ СТАНОЧНЫЕ

СИНУСНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ

(тип ZX)

ISO 9001

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- тиски в сборе;

- паспорт.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Рукоятка тисков и накладные губки не должны иметь забоин и заусенцев.

5.2. Тиски должны иметь устройство, предотвращающее полное вывинчивание ходового винта из гайки.

5.3. Отверстие головки винта должно иметь с двух сторон фаски для предохранения рук рабочего от защемления.

5.4. Крепление тисков должно быть надежным, исключающим самопроизвольное ослабление в процессе работы.

5.5. Запрещается применять ударную нагрузку на рукоятку тисков при зажиме и удлинении рукоятки.

5.6. Тиски должны выдерживать проверку на прочность с превышением усилия зажима на 25%.

6. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

6.1. Тиски подвергнуты консервации в соответствии  с требованиями

ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

6.2. Срок хранения тисков без переконсервации – 2 года, при условии

хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) тисков, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)