# Text boxes

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ГАЙКОВЕРТ

РУЧНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ ПРЯМОЙ РЕВЕРСИВНЫЙ ИП 3128МС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Гайковёрт ручной пневматический ударный прямой реверсивный ИП 3128МС предназначен для сборки и разборки резьбовых соединений при монтажных и демонтажных работах. Работают гайковёрты пневматические от компрессора при давлении порядка 6 атм. и внутреннем диаметре соединительного рукава 16мм.

Климатическое исполнение пневматического гайковёрта – У, категория размещения 1.1 по ГОСТ 15150-69. Эксплуатация машины допускается при температурах от -15°С до +40°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примечания:

1.Значение момента и времени затяжки даны для предварительного резьбового соединения по ГОСТ 10210-83.

2.... Отклонение значения момента в меньшую сторону не должно
превышать 10%, отклонение в противоположную сторону не ограничивается.

В целях улучшения потребительских свойств инструмента предприятие изготовитель оставляет за собой право изменять характеристики, конструкцию и комплектацию без предварительного согласования с покупателем.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Гайковерт состоит из следующих основных узлов:  пневмодвигателя, ударного механизма, пускового устройства с механизмом реверса.

Пневмодвигатель ротационный с ударным механизмом смонтированы в корпусе (5), (Рис. 1).

Ударный механизм состоит из маховика с валиком,  кулачка и толкателя, кулачковой муфты, штифта, пружины, роликов и смонтирован в корпусе (5) (Рис. 1.).

Пусковое устройство шарикового типа смонтировано вместе с механизмом реверса в корпусе пусковой рукоятки (1). Этот механизм состоит из реверса с флажком (10) и дросселя. Для удобства эксплуатации гайковерт снабжен дополнительной ручкой (8) с амортизатором (9), (Рис. 1.).

При нажатом курке (2) сжатый воздух через пусковое устройство и механизм реверса поступает в двигатель. Вращение ротора двигатель передает маховику ударного механизма, который при малом моменте завинчивания работает как простая муфта.

При увеличении сопротивления завинчиванию до величины, достаточной для преодоления усилия пружины, сменная головка, кулачковая муфта и толкатель останавливаются. Валик, продолжая вращаться вместе с маховиком, набегает на выступ беговой дорожки толкателя и перемещает толкатель с кулачком, который входит в зацепление с кулачковой муфтой и одновременно наносит по ней удар, передаваемый сменной головкой на гайку. Когда валик пройдет выступ беговой дорожки толкателя, последний вместе с кулачком под действием пружины возвращается в исходное положение, и процесс повторяется.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установить дополнительную ручку (8) на амортизатор (9) при помощи винтов, водящих в комплект поставки, (Рис. 1.).

Подготовку гайковерта к работе проводить в такой последовательности: снять пробку и залить во входное отверстие футорки (3)  пусковой рукоятки 30-50г масла И-20А по ГОСТ20799-88 (заливку масла производить при нажатом пусковом курке (2)); вкрутить в футорку (3) ниппель (4), продуть соединительный рукав и присоединить его к гайковерту (внутренний диаметр рукава -16мм). Нажать на пусковой курок (2).

При работе в температурном режиме ниже 20ºС необходимо применять масло АМГ-10 ГОСТ 6794-75 иди другую аналогичную смазку, разведенную керосином в пропорции 1:1.

Сжатый воздух подаваемый в машину должен иметь чистоту не ниже 5-ого класса загрязненности по ГОСТ 17433-80. Сжатый воздух должен содержать масло марки И-20А по ГОСТ 20799-88 в количестве 3-4 капель на 1 м3 или другую смазку, по своим свойствам, не уступающую указанной.

Подготовка сжатого воздуха должна осуществляться воздухоподготовительной аппаратурой, приведенной на схеме (Рис. 2.),

Аппаратура состоит из следующих элементов: 1-кран; 2-фильтр-влагоотделитель; 3-клапан; 4- маслораспылитель; 5-манометр; 6-гибкий воздухопровод; 7-запорное устройство; 8-гайковерт.

Рис. 2.

Воздухоподготовительная аппаратура должна обеспечивать номинальную пропускную способность не менее 1,2 м3/мин.

Подключить воздух и обкатать гайковерт на холостых оборотах при правом и левом вращении в течении 1-2 минут. Для изменения направления вращения гайковерта необходимо флажок (10) повернуть до упора в правую или леву сторону относительно оси шпинделя. Поворот флажка по часовой стрелке соответствует правому вращению, против часовой левому.

Установить сменную головку  и зафиксировать с помощью штифта со стопорным кольцом присоединить её к гайковерту.

Установить необходимое направление вращения сменной головки гайковерта.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Таблица ежесменного обслуживания.

Чтобы обеспечить нормальную работу гайковерта, необходимо соблюдать правила, изложенные в настоящем паспорте.

Перед началом работы необходимо смазать двигатель, залив масло И-20А футорку (3) или ниппель (4) (см. Рис. 1).

Необходимо следить за состоянием крепежных деталей и периодически подтягивать их.

Содержать гайковерт в чистоте. При необходимости гайковерт
разобрать, промыть керосином детали и смазать. . При необходимости пластины заправить или заменить новыми.

Техническое обслуживание гайковерта должны производить квалифицированные рабочие.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие требования безопасности – по ГОСТ 12.2.010-75.

Коэффициент внутрисменного использования – 0.25.

При работе гайковертом необходимо пользоваться защитными очками, антивибрационными рукавицами и средствами индивидуальной противошумовой защиты – наушниками противошумными ТУ 400-28-126-76.

Корректированный уровень звуковой мощности не превышает 105дБА, установленных ГОСТ 12.2.030-83.

При применении средств индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.051-87, эквивалентный уровень звука на рабочем месте не превышает 80дБА по ГОСТ 12.1.003-83.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить замену головки при наличии в системе давления сжатого воздуха !

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИП-3128МС гайковерт пневматический ударный прямой реверсивный -1шт;

паспорт – 1шт;

ручка-1шт;

головка сменная Н112, S=41мм-1шт;

головка сменная Н113, S=46мм-1шт;

пластины сменные – 6шт.

8. ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИ

При длительных перерывах в работе гайковерт необходимо хранить в помещении с температур от +5°С до +25°С Си влажностью воздуха не более 70%. Для указанных условий хранений в гайковерт через пусковое устройство необходимо залить 15-20г консервационного масла К-17 ГОСТ 10877-76 и один раз кратковременно включить гайковерт на минимальном ходу, при минимальном давлении сжатого воздуха.

При других условиях хранения необходимо подвергнуть консервации по ГОСТ 9.014-78, ВЗ-1.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) гайковерта, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)