# Text boxes

4.ПОДГОТОВКА СЖАТОГО ВОЗДУХА К РАБОТЕ

Данный гайковёрт предназначен для работы с чистым, сухим воздухом. Поскольку сжатый воздух может содержать влагу и посторонние примеси, приводящие к ржавлению и преждевременному износу инструмента, а так же ухудшению качества работы. Рекомендуется использовать в воздушной линии фильтра (влаго / маслоотделитель), которые устанавливаются как можно ближе к гайковёрту (Рис.2).

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие требования безопасности – по ГОСТ 12.2.010-75.

Коэффициент внутрисменного использования – 0.25.

При работе гайковертом необходимо пользоваться защитными очками, антивибрационными рукавицами и средствами индивидуальной противошумовой защиты – наушниками противошумными ТУ 400-28-126-76.

Корректированный уровень звуковой мощности не превышает 103,6дБА, установленных ГОСТ 12.2.030-83.

При применении средств индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.051-87, эквивалентный уровень звука на рабочем месте не превышает 80дБА по ГОСТ 12.1.003-83.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить замену головки и обслуживание при наличии в системе давления сжатого воздуха !

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ГАЙКОВЕРТ РУЧНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ

(ударного действия)

ИП-3116/89005К

ИП-3125/89034К

6. КОМПЛЕКТАЦИЯ

-гайковерт пневматический – 1шт;

-ниппель – 1шт.

7. ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

При длительных перерывах в работе гайковерт необходимо хранить в помещении с температур от +5°С до +25°С Си влажностью воздуха не более 70%. Для указанных условий хранений в гайковерт через пусковое устройство необходимо залить 15-20г консервационного масла К-17 ГОСТ 10877-76 и один раз кратковременно включить гайковерт на минимальном ходу, при минимальном давлении сжатого воздуха.

При других условиях хранения необходимо подвергнуть консервации по ГОСТ 9.014-78, ВЗ-1.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) гайковерта, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пневматический реверсивный гайковерт ударного действия (ударный механизм одностороннего действия) пистолетной конфигурации. Ударные гайковерты предназначены для сборки и разборки жестких резьбовых соединений при монтажных и демонтажных работах на строительных площадках, в машиностроении, мастерских автосервиса и других предприятиях.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателей | ИП-3116/89005К | ИП-3125/89034К |
| --- | --- | --- |
| Максимальный диаметр затягиваемой резьбы, (мм) | 16 | 24 |
| Диапазон диаметров затягиваемых резьб, (мм) | 8-16 | 10-24 |
| Присоединительный квадрат | 12.5 / 1/2" | 20 / 3/4" |
| Частота оборотов на холостом ходу, (об/мин) | 7000 | 4500 |
| Давление сжатого воздуха, (МПа) | 0,62 ±0,03 |
| Номинальный момент затяжки резьбового соединения, (Н.м) | 65-250 | 150-450 |
| Максимальный момент затяжки, (Н.м) | 310 | 680 |
| Диапазон регулируемых моментов, (Н.м) | 100, 160, 250, 310 | 160, 250, 300, 680 |
| Время затяжки, (с) не более |  |  |
| до номинального момента | 4 | 8 |
| до максимального момента | 10 | 12 |
| Расход воздуха (за время затяжки), расчетный, (м³.мин) не более | 0,065 | 0,156 |
| Масса без сменной головки, (кг) не более | 2,1 | 4,3 |

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Основными узлами инструмента является пневматический ротационный двигатель, ударно-вращательный механизм, механизм реверса (7) и пусковое устройство с курком (3). Ударно-вращательный механизм состоит из ударника, шпинделя с кулачками, валика синхронизатора с командным кулачком и шарика, установленного в ударнике. При нажатии на курок (3) пускового устройства сжатый воздух поступает в рабочую камеру пневматического двигателя и вращает ротор. Вращение ротора передается на ударно-вращательный механизм, преобразующий непрерывное вращательное движение в периодические ударные импульсы с высокой энергией. Эти импульсы передаются на вал, на конце которого выполнен присоединительный квадрат (2), служащий для установки торцовой головки (в комплект поставки не входит), которая и передает энергию вращения на резьбовое соединение. (Рис. 1).