# Text boxes

Ножницы приводятся в движение пневмодвигателем, который подключен через пусковое устройство и рукав к сети со сжатым воздухом. Вращение пневмодвигателя преобразуется в возвратно-поступательные  движение и вызывает перемещение ползуна с подвижным ножом, при этом производится разрезание листового материала.

4.ПОДГОТОВКА СЖАТОГО ВОЗДУХА К РАБОТЕ

Воздух, подаваемый к ножницам, должен иметь чистоту не ниже 5-го класса загрязненности по ГОСТ 7433— 80 и содержать турбинное масло Т-22 или другую смазку, не уступающую по свойствам Т-22, в количестве 3— 4 капель на 1 м³ воздуха.

Воздухоподготовительная аппаратура должна обеспечивать номинальную пропускную способность не менее 2 м³/мин.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Технические обслуживания бывают ежесменные и периодические. Ежесменное техническое обслуживание производится ежесменно и включает выполнение следующих операций: – очистку ножниц от грязи и пыли; – проверку правильности заточки ножей и надежности их крепления; – смазывание воздухораспределительного устройства заливкой через штуцер 30—50 г смеси осветительного керосина и масла И-20А в равных количествах;

установку давления на входе в ножницы 0,49 МПа; – проверку качества подготовки сжатого воздуха, подаваемого по воздухоподводящему рукаву в ножницы.

Периодическое техническое обслуживание проводится 1 раз в месяц и включает: – выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию; – разборку ножниц и очистку деталей от ржавчины и грязи, промывку в бензине или керосине, протирку чистой ветошью и смазывание; – замену неисправных и изношенных деталей  на новые.

К проведению технического обслуживания пневматических ножниц допускаются только квалифицированные сотрудники.

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

НОЖНИЦЫ РУЧНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НОЖЕВЫЕ

ПН-2

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие требования безопасности – по ГОСТ 12.2.010-75.

Коэффициент внутрисменного использования – 0.25.

При работе с ножницами необходимо пользоваться защитными очками, антивибрационными рукавицами и средствами индивидуальной противошумовой защиты – наушниками противошумными ТУ 400-28-126-76.

Корректированный уровень звуковой мощности не превышает 103.6дБА,  установленных  ГОСТ 12.2.030-83.

При применении средств индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.051-87, эквивалентный уровень звука на рабочем месте не превышает 80дБА по ГОСТ 12.1.003-83.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить замену и настройку режущих элементов, а так же периодическое обслуживание ножниц при наличии в системе давления сжатого воздуха !

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

-ножницы пневматические – 1шт;

-ниппель – 1шт.

8. ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

При длительных перерывах в работе пневматические ножницы необходимо хранить в помещении с температур от +5°С до +25°С Си влажностью воздуха не более 70%. Для указанных условий хранения в инструмент через пусковое устройство необходимо залить 15-20г консервационного масла К-17 ГОСТ 10877-76 и один раз кратковременно включить ножницы на минимальном ходу, при минимальном давлении сжатого воздуха.

При других условиях хранения необходимо подвергнуть консервации по ГОСТ 9.014-78, ВЗ-1.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев, со дня продажи (получения покупателем) ножниц, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Ножницы ручные пневматические ножевые ПН-2 предназначены для прямолинейной и фасонной резки листового проката из стали и цветных металлов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры | Номинальные значения |
| --- | --- |
| Толщина листа нержавеющей стали, (мм) не более | 1.2 |
| Толщина листа углеродистой стали, (мм) не более | 2.0 |
| Толщина листа алюминия, (мм) не более | 2.5 |
| Давление сжатого воздуха на входе, (МПа) | 0.49 |
| Расход воздуха, (м³/мин) | 0.42 |
| Внутренний диаметр рукава, (мм) | 9.0 |
| Производительность, (м/мин) не менее | 2.0 |

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Устройство ножниц ПН-2. Ножницы  состоят: (Рис. 1)  из корпуса головки, эксцентрикового  механизма, планетарного редуктора, пневмодвигателя, корпуса, пускового устройства. Ножницы оснащены встроенным ротационным пневмодвигателем. Шестерня, представляющая  собой нарезанный  конец  вала ротора, является ведущей в планетарном редукторе. В состав планетарного редуктора входят также неподвижная шестерня с внутренними зубьями и водило с двумя сателлитами. На выступающем конце водила имеется эксцентрик. Эксцентрик преобразует вращение в возвратно-поступательное движение ползуна. На нижнем конце ползуна закреплен подвижный нож, а на стальной улитке которая жестко соединена с головкой, закреплен неподвижный нож. Взаимное расположение (необходимый зазор и перекрытие обоих ножей) регулируется винтами. Пневмодвигатель, редуктор и пусковое устройство смонтированы в алюминиевом корпусе.