# Text boxes

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ПАТРОН РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ДЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ГОЛОВОК

(для станков с ЧПУ)

ХВОСТОВИК MAS-403 BT

1. НАЗНАЧЕНИЕ

### Патроны резьбонарезные предназначены для фиксации и удерживания предохранительных головок при нарезании различных типов правой резьбы метчиками. Применяются на сверлильных, фрезерных, токарных станках и станках типа обрабатывающий центр. Резьбонарезные патроны имеют механизмы осевой компенсации, позволяющие компенсировать разность между подачей станка и шагом метчика, предусмотрен механизм быстрой смены головок предохранительных на другой диаметр метчика.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рис.1 Общий вид и основные размеры резьбонарезного патрона.

(Осевая компенсация  погрешности подачи станка и шага метчика.  F-растяжение; F1-сжатие).

Технические характеристики резьбонарезного патрона.

Таблица 1

| Обозначение | Конус хвостовика MAS-403 | I, мм | d, мм | L, мм | F | F 1 | Диапазон резьбы | Момент, Нм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BT40-GT12 | 7:24-40 | 85 | 19 | 178 | 15 | 5 | М3-М12 | 25 |
| BT40-GT24 | 7:24-40 | 112 | 30 | 205 | 20 | 8 | М12-М24 | 150 |
| BT50-GT12 | 7:24-50 | 85 | 19 | 212 | 15 | 5 | М3-М12 | 25 |
| BT50-GT24 | 7:24-50 | 112 | 30 | 239 | 20 | 8 | М12-М24 | 150 |

Хвостовик патрона конус 7:24 по стандарту MAS 403 ВТ.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- патрон резьбонарезной;

- паспорт.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Крепление резьбонарезного патрона должно быть надежным, исключающим самопроизвольное ослабление в процессе работы.

6.2. Запрещается применять ударную нагрузку при закреплении патрона.

5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

7.1. Патрон резьбонарезной подвергнут консервации в соответствии  с требованиями ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

7.2. Срок хранения патрона без переконсервации – 2 года, при условии  хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

6.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Условия хранения и эксплуатации резьбонарезного патрона в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию металла.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) резьбонарезного патрона, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)