# Text boxes

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- призма гранитная – 2шт.

- паспорт.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Во избежание повреждения призм, при проведении измерительных и разметочных работ, запрещается применять ударную нагрузку на призмы.

5.2. Не допускать падения призм, во избежание повреждений, которые могут привести к изменению точностных характеристик.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на призмы поверочные.

6.2. Призмы протереть, удалить пыль ветошью, смоченной в бензине или другом обезжиривающем растворе, насухо протереть тканью.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Перед установкой детали (заготовки) в призмы, убедиться в плоскостности поверхности базирования. Поверхность должна быть чистой, недопустимо попадание стружки между закрепляемой деталью и призмой, а так же между плитой и призмой.

7.2. Призма не предназначена для крепления деталей.

7.3. На плиту установить призмы, затем установить в призмы заготовку и произвести необходимые измерения или разметку .

7.4. В процессе эксплуатации рабочая поверхность призм изнашивается и становится неплоской. Выравнивание поверхности призм выполняется шлифовкой при помощи мелкодисперсных абразивов, специальных полировочных паст и порошков.

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

8.1. Хранить призмы поверочные гранитные в сухом отапливаемом помещении, при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

8.3. Содержание в воздухе примесей агрессивных паров и газов не регламентируется.

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ПРИЗМЫ ПОВЕРОЧНЫЕ

ГРАНИТНЫЕ

(комплект из 2-х шт.)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Призмы поверочные гранитные предназначены для установки  и удерживания деталей и заготовок цилиндрической формы.

1.2 Применяется как вспомогательное оборудование для гранитных и чугунных поверочных плит при поверке и разметке деталей и заготовок цилиндрической формы (вал, пруток).

1.3 Поставляется в комплекте из 2-х штук.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.  Призмы поверочные гранитные изготавливаются из природного гранита и не требуют предварительного размагничивания, а так же имеют высокую устойчивость к воздействию агрессивных сред.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (20±15)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха - не более 80% при температуре 20˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не регламентируется.

9. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

9.1. Призмы поверочные гранитные подвергнуты консервации.

9.2. Срок хранения изделия без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)