# Text boxes

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Червячные чистовые фрезы предназначены для обработки зубчатых колес с эвольвентным профилем, с исходным контуром по ГОСТ 13755-8), изготовляемые для нужд народного хозяйства.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Червячные чистовые фрезы изготавливаются по техническим условиям согласно ГОСТ 9324-80.

Таблица 1

Технические характеристики червячных фрез.

| Обозначение по ГОСТ |  |
| --- | --- |
| Модуль, (мм) |  |
| Угол профиля | 20º |
| Наружный диаметр, (мм) |  |
| Длина, (мм) |  |
| Диаметр посадочного отверстия, (мм) |  |
| Угол подъема витка |  |
| Класс точности | А |
| Материал | Р6М5 |

Твердость фрез 63 . . . 66 HRC.

На всех поверхностях фрез не должно быть трещин, заусенцев

и следов коррозии; на шлифованных поверхностях не должно быть забоин и выкрошенных мест.

Шлифованная часть фрез, обеспечивающая требуемую точность профиля, не менее 1/2 длины зуба, считая по окружности вершин зубьев, — для фрез модулей до 4 мм; и 1/3 длины зуба — для фрез модулей свыше 4 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ФРЕЗЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ ЧИСТОВЫЕ

ОДНОЗАХОДНЫЕ

ДЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ

ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС

С ЭВОЛЬВЕНТНЫМ ПРОФИЛЕМ

3. ПАРАМЕТРЫ ШЕРОХОВАТОСТИ.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

-  фреза червячная;

- паспорт.

5.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить фрезы в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки поверхностей фрез консервационным маслом К-17, их необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

6. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Фрезы подвергнуты консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

Срок хранения магнитного штатива без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)