# Text boxes

5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

5.1. Ножницы подвергнуты консервации в соответствии  с требованиями

ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

5.2. Срок хранения ножниц без переконсервации – 2 года, при условии

хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) станка, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

НОЖНИЦЫ РЫЧАЖНЫЕ (ГИЛЬОТИННЫЕ) С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ

(тип GHS)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Ножницы рычажные (гильотинные) с ручным приводом предназначены для резки листового металла, пластин, а также прутков из низколегированной стали и цветных металлов. Твердость разрезаемого металла не должна превышать 24 HRC  (по Роквеллу).

Для уменьшения нагрузки на руки оператора в данном типе ножниц используется рычажно-зубчатый механизм.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и размеры ножниц приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование | GHS-8 |
| --- | --- |
| Длина ножа, (мм) | 200 |
| Максимальная толщина разрезаемого листового металла, (мм) | 6.0 |
| Максимальный размер разрезаемой полосы (ширина хтолщина), (мм) | 70х6.0 |
| Максимальное сечение (или диаметр) разрезаемого прутка, (мм) | 13.0 |
| Габартиные размеры в упаковке, (мм) | 500x160x450 |
| Масса (нетто/брутто), (кг) | 17/19 |

3. ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Перед установкой на верстак, ножницы необходимо расконсервировать.

3.2. При помощи крепежных болтов нужного диаметра (в комплект поставки не входят), надежно зафиксировать ножницы на рабочем месте.

3.3. Произвести частичную сборку, установив рукоятку (1) и зафиксировав при помощи винтов (9), (Рис.1).

3.4. Произвести регулировку упора(5) на необходимую толщину резки (не более 6мм) (Рис.1).

3.5 Проверить надежность затяжки рабочих лезвий ножниц при помощи винтов(7 и 8) (Рис.1).

3.6 Для резки листового материала необходимо установить заранее размеченный разрезаемый материал между ножей(3 и 4) (Рис.1). При необходимости провести дополнительную регулировку упора(5) до соприкосновения с поверхностью. Маятниковым движением рычага(1) произвести резку. При ослаблении нагрузки на рычаг, под воздействием возвратной пружины(10), рычаг возвращается в исходное положение.

3.7 Для резки металлического прутка или арматуры необходимо установить заранее размеченную заготовку диаметром не более указанного в таблице1, в отверстие(6) (Рис.1). Маятниковым движением рычага(1) произвести резку. При ослаблении нагрузки на рычаг, под воздействием возвратной пружины, рычаг возвращается в исходное положение.

По окончании работ необходимо произвести очистку и смазку рабочих поверхностей. Для смазки поверхностей рекомендуется применять масло консервационное К-17 или другие виды смазок, с аналогичными свойствами.

Смазку режущих поверхностей производить не реже одного раза в смену с предварительной очисткой этих мест от стружки, пыли, грязи.

1. Приводной рычаг

2. Станина

3. Нож подвижный (верхний)

4. Нож неподвижный (нижний)

5. Упор

6. Отверстие для резки прутка

7. Винт крепления подвижного ножа

8. Винт крепления неподвижного ножа

9.Винт крепления приводного рычага

10.Возвратная пружина

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Приводная рукоятка ножниц не должна иметь забоин и заусенцев.

4.2. При работе использовать материалы, параметры которых не превышают значения, указанные в таблице 1.

4.3. Крепление основания ножниц должно быть надежным, исключающим самопроизвольное ослабление в процессе работы.

4.4. Запрещается применять ударную нагрузку или дополнительные удлинители на рукоятку ножниц при работе.

4.5. Средства индивидуальной защиты должны соответствовать нормам работы с оборудованием для обработки листовых металлов.