# Text boxes

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Линейки следует оберегать от термического воздействия и ударов. После окончания работ, протирать мягкой тканью и смазывать  противокоррозионной смазкой.

3.2. Условия эксплуатации линеек лекальных типа ЛТ в соответствии с ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию изделия.

3.3. Поверка линеек должна производиться методами и средствами, указанными в методических указаниях МИ 1729-87 .

3.4. Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации линейки.

4.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить лекальные линейки в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

5.1. Линейки подвергнуты консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

5.2. Срок хранения изделия без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) изделия, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ЛИНЕЙКИ ЛЕКАЛЬНЫЕ ТРЕХГРАННЫЕ

(тип ЛТ)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Линейки лекальные трехгранные типа ЛТ  в сечении имеет форму равнобедренного треугольника, на каждой стороне рабочей части которого выполнена выемка по всей длине. Линейка имеет теплоизолирующую ручку. Линейки предназначены для проверки прямолинейности методом световой щели (на просвет).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Линейки лекальные типа ЛТ изготавливаются из высококачественной легированной стали. Твердость не менее 59НRС. Размагничены.

Точностные характеристики линеек лекальных типа ЛТ приведены в таблице 1 и 2.

Допуски прямолинейности рабочих поверхностей линеек типа ЛТ при температуре окружающей среды (20±5)ºС, при изменении температуры, не превышающем 0,5ºС/ч в диапазоне угла наклона линеек ±20º от среднего положения (таблица 1).

Таблица 1

Таблица 2