# Text boxes

Точностные характеристики поверочных линеек типа ШП приведены в таблице 1 и 2.

Допуски перпендикулярности боковых поверхностей рабочим поверхностям линеек типа ШП (таблица 1).

Таблица 1

При этом допуски плоскостности, параллельности и перпендикулярности относятся к температуре окружающей среды, не превышающей значений, указанных в таблице 2, при изменении температуры, не превышающей 0,5°С/ч, и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 25 °С.

Таблица 2

| Температура окружающей среды при поверке плоскостности, параллельности и перпендикулярности |
| --- |
| Длина линейки, (мм) | 400 | 630 |
| Класс точности | 0; 1; 2 |
| Температура, (tºС) | 20±5 |

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Линейки следует оберегать от термического воздействия и ударов. После окончания работ, протирать мягкой тканью и смазывать  противокоррозионной смазкой.

3.2. Условия эксплуатации поверочных линеек типа ШП в соответствии с ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию изделия.

3.3. Поверка линеек должна производиться методами и средствами, указанными в методических указаниях МИ 1729-87 .

3.4. Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации линейки.

4.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить лекальные линейки в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ЛИНЕЙКИ ПОВЕРОЧНЫЕ

(тип ШП)

5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

5.1. Линейки подвергнуты консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

5.2. Срок хранения изделия без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) изделия, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Линейки поверочные с широкой рабочей поверхностью прямоугольного сечения  типа ШП предназначены для проверки плоских поверхностей методом световой щели (на просвет) непосредственно определяемый визуально, либо сравнением с образцом просвета, а так же методом определения линейных отклонений при помощи линейки и плиток, щупов или плиток в сочетании с рычажным индикатором. Основным методом проверки плоских поверхностей при помощи поверочных линеек типа ШП является метод измерения линейных отклонений от поверхности контролируемой детали до поверхности линейки, которая установлена на опорах и метод «пятен на краску». Для установки линейки типа ШП  на опоры необходимо отмерить 2/9 L (где L- длина линейки), от концов линейки и нанести риски при помощи чертилки (Рис.1).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Линейки поверочные типа ШП изготавливаются из инструментальной углеродистой стали. Твердость рабочих поверхностей не ниже 51HRC. Линейки размагничены.

Схема разметки линейки для установки на опоры.