# Text boxes

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

БАБКА ЗАДНЯЯ

для горизонтально-вертикальных поворотных столов

(регулируемая)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Бабка задняя с упорным центром, регулируемым по высоте, предназначена для использования с вертикальными и горизонтально-вертикальными поворотными столами для центрирования тел вращения, деталей типа "вал", а также при обработке деталей различных типоразмеров требующих дополнительной фиксации по причине малой жёсткости или большой длины.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и размеры задней бабки приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование параметров | Значение |
| --- | --- |
| Дипазон регулируемой высоты упорного центра, мм | 75-115 |
| Длина хода упорного центра, мм | 30 |
| Длина станины, (А) мм | 110 |
| Ширина станины, (В) мм | 70 |
| Высота станины, (Н) мм | 100 |
| Максимальная высота задней бабки, (Н1) мм | 120 |
| Ширина шпоночного паза основания, (С) мм не менее | 12 |
| Диаметр центра, (D) мм | 20 |
| Диаметр крепежных отверстий (Е), мм | 11 |
| Ширина блока крепления центра (F), мм | 30 |
| Длина блока крепления центра (G), мм | 67 |
| Масса, кг | 2.1 |

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Перед установкой задней бабки на поверхность станочного стола необходимо их расконсервировать.

3.2. Смазку направляющих винтовой пары и других трущихся поверхностей производить раз в смену с предварительной очисткой этих мест от стружки, пыли, грязи.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Крепление задней бабки должно быть надежным, исключающим самопроизвольное ослабление в процессе работы.

4.2. Запрещается применять ударную нагрузку при закреплении заготовки.

5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

5.1. Задняя бабка подвергнута консервации в соответствии  с требованиями ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

5.2. Срок хранения тисков без переконсервации – 2 года, при условии

хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

5.3. Условия эксплуатации и хранения задней бабки - согласно ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию поверхности.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) тисков, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)