# Text boxes

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Центровые оправки предназначены для установки деталей с цилиндрическим базовым отверстием при их дальнейшей точной обработке на токарных, шлифовальных и других металлорежущих станках.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Использование центровых оправок позволяет производить обработку заготовок с высокой степенью точности.

Оправки изготовлены из инструментальной стали. Твердость 57…63 HRC достигается путем специальной термообработки.

Условия эксплуатации: температура окружающей среды, (20±15)°С.

Технические характеристики оправок центровых приведены в таблице 1 и рисунке 1.

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ОПРАВКИ ЦЕНТРОВЫЕ ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ

КОНУСНОСТЬЮ 1:2000

Таблица 1

Технические характеристики центровых оправок:

| Модель | Длина общая (L), мм | Длина рабочей части (l), мм | D, (мм) | l1, (мм) | l2, (мм) | d1, (мм) | d2, (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LM-5 | 95 | 80 | 5 | 8 | 43 | 5,006 | 5,030 |
| LM-10 | 114 | 89 | 10 | 10 | 58 | 10,007 | 10,036 |
| LM-13 | 127 | 100 | 13 | 6 | 68 | 13,009 | 13,043 |
| LM-15 | 140 | 110 | 15 | 15 | 68 | 15,009 | 15,043 |
| LM-16 | 140 | 110 | 16 | 15 | 68 | 16,009 | 16,043 |
| LM-20 | 159 | 120 | 20 | 20 | 105 | 20,010 | 20,052 |
| LM-22 | 165 | 125 | 22 | 20 | 105 | 22,010 | 22,052 |
| LM-25 | 178 | 140 | 25 | 25 | 105 | 25,010 | 25,052 |
| LM-30 | 197 | 155 | 30 | 25 | 105 | 30,010 | 30,052 |
| LM-32 | 203 | 160 | 32 | 30 | 125 | 32,012 | 32,062 |
| LM-35 | 216 | 165 | 35 | 30 | 125 | 35,012 | 35,062 |
| LM-40 | 235 | 186 | 40 | 45 | 125 | 40,012 | 40,062 |
| LM-50 | 273 | 205 | 50 | 45 | 125 | 50,012 | 50,062 |

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (25±15)˚С.

Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 25˚С.

Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

-  оправка;

- паспорт.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Протереть оправку, удалить смазку ветошью, смоченной в бензине, насухо протереть тканью.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Установить оправку в базовое отверстие обрабатываемой детали и зафиксировать.

По окончании работы извлечь оправку, удалить с поверхности пыль и стружку полотняной чистой салфеткой, смоченной в бензине, покрыть антикоррозийным составом и уложить в упаковку.

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание травматизма не проводить установку и замену оправки на ходу станка и при вращении детали.

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить оправки в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки поверхностей оправки консервационным маслом К-17, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов во избежание коррозии.

9. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Оправка подвергнута консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

Срок хранения  без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) штатива, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)