# Text boxes

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

НУТРОМЕР ИНДИКАТОРНЫЙ

рычажный

ISO 9002

9.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

9.1. Хранить нутромер индикаторный в футляре, в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

9.2. При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки нутромера индикаторного маслом, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

9.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

10. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

10.1. Поверка нутромера индикаторного должна производиться методами и средствами, указанными в ГОСТ 8113 и МИ 1384.10.2.

10.2. Межповерочный интервал устанавливается потребителем, в зависимости от интенсивности эксплуатации нутромера индикаторного.

11. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

11.1. Нутромер индикаторный подвергнут консервации в соответствии

с требованиями ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

11.2. Срок хранения прибора без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) прибора, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

Рис.1. Нутромер индикаторный

При отжатии подвижной рамки (2), выступ подвижной рамки перемещает стержень индикатора. Перемещение измерительного стержня преобразуется зубчатым механизмом измерительной головки часового типа в перемещение стрелки измерительной головки (4). Отсчет снимается со шкал головки: основной и вспомогательной.

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание травматизма не проводить измерения на ходу станка и при вращении измеряемой детали.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на нутромер индикаторный.

7.2. Протереть нутромер индикаторный, удалить смазку ветошью, смоченной в бензине (особенно тщательно с измерительных поверхностей), насухо протереть тканью.

7.3. Проверить установку на ноль. При необходимости, привести прибор к нулевой точке, настроив отсчетное устройство по эталонным концевым мерам.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. В процессе работы и по окончании ее протирать индикаторный нутромер салфеткой, смоченной в водно-щелочном растворе СОЖ, а затем насухо чистой салфеткой.

8.2. По окончании работы нанести на поверхности нутромера индикаторного тонкий слой любого технического масла и поместить в футляр.

8.3. В процессе эксплуатации не допускать грубых ударов или падения во избежание изгибов и других повреждений, царапин на измерительных поверхностях, трения измерительных поверхностей об контролируемую деталь.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Нутромеры индикаторные рычажные применяют для измерения внутренних размеров методом сравнения с двухточечной схемой измерения. Подходят для измерения сквозных, глухих отверстий, пазов и канавок.

1.2.Пример обозначения нутромера индикаторного с диапазоном измерения 30-50мм и значением цены деления 0,01мм:

Нутромер индикаторный 30-50мм-0,01мм.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нутромер индикаторный изготавливается из углеродистой или нержавеющей стали.

| Диапазон, (мм) | Цена деления, (мм) | Погрешность, (мм) | Глубина измерения, (мм) | Диаметр измерительных наконечников, (мм) | Длина измерительных наконечников, (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-50 | 0,01 | ±0,01 | 0-80 | 3,0 | 3,0 |
| 30-50 |  |  | 0-100 |  | 3,0 |
| 30-50 |  |  | 0-150 |  | 3,0 |
| 50-70 |  |  | 0-100 |  | 5,0 |
| 70-90 |  |  | 0-100 |  | 5,0 |
| 80-100 |  |  | 0-80 |  | 10,0 |

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (20±15)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 20˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- нутромер индикаторный;

- футляр;

- паспорт.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Нутромер индикаторный - измерительный прибор, применяемый для измерения линейных размеров контактным методом. Вид измерений – абсолютный.

5.2. Нутромер индикаторный состоит из неподвижной рамки 1 с рукояткой, подвижной рамки 2 с рычагом, которая прижимается к неподвижной с помощью возвращающей пружины 3. К неподвижной рамке прикреплен индикатор часового типа 4.