# Text boxes

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Контрольные оправки предназначены для контроля радиального биения конического отверстия шпинделя токарных, фрезерных, шлифовальных и других металлорежущих станках.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Использование контрольных оправок позволяет производить контроль радиального биения шпинделя станка с высокой степенью точности.

Оправки изготовлены из инструментальной стали. Твердость 57…63 HRC достигается путем специальной термообработки.

Условия эксплуатации: температура окружающей среды, (20±15)°С.

Технические характеристики оправок приведены в таблице 1 и рисунке 1.

Таблица 1

Технические характеристики контрольных оправок:

| Номер конуса | D, (мм) | L, (мм) | L1, (мм) | Радиальное биение, (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КМ 2 (M10) | 24 | 150 | 69 | 0,003 |
| КМ 3 (M12) | 32 | 200 | 86 |  |
| КМ 4 (M16) | 40 | 300 | 109 |  |
| КМ 5 (M20) | 40 | 300 | 136 |  |
| КМ 6 (M24) | 63 | 300 | 190 |  |
| 7:24 - 40 (SK-I) (M16) | 40 | 300 | 68,4 |  |
| 7:24 - 40 (SK-II) (M16) | 40 | 300 | 65,4 |  |
| 7:24 - 50 (M24) | 63 | 300 | 101,8 |  |

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ОПРАВКИ КОНТРОЛЬНЫЕ

ДЛЯ ШПИНДЕЛЯ С КОНУСОМ МОРЗЕ И КОНУСОМ 7:24

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (25±15)˚С.

Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 25˚С.

Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

-  оправка;

- паспорт.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Протереть оправку, удалить смазку ветошью, смоченной в бензине, насухо протереть тканью.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В отверстие шпинделя (1) вставляют контрольную оправку (3) с цилиндрической измерительной поверхностью и коническим хвостовиком, на неподвижной части станка укрепляют штатив с индикатором (2) так, чтобы его измерительный наконечник касался измерительной поверхности оправки и был направлен к её оси перпендикулярно образующей. Шпиндель приводят во вращение (в рабочем направлении), при каждом измерении шпиндель должен сделать не менее двух оборотов. Отклонение определяют как наибольшую алгебраическую разность показаний индикатора в каждом его положении.

Радиальное биение конического отверстия шпинделя передней бабки проверяется:

а) у торца; б) на длине L, где L напрямую зависит от заданных параметров станка (Рис. 2).

По окончании работы извлечь оправку, удалить с поверхности пыль и стружку полотняной чистой салфеткой, смоченной в бензине, покрыть антикоррозийным составом и уложить в футляр.

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание травматизма не проводить установку оправки на ходу станка.

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить оправки в специальном футляре, в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки поверхностей оправки консервационным маслом К-17, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов во избежание коррозии.

9. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Оправка подвергнута консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

Срок хранения  без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 мес., со дня продажи (получения покупателем) оправки, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)