www.oraclebi.ru/files/presentations/imelnikov

# Text boxes

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Тиски станочные прецизионные неповоротные предназначены для использования на фрезерных, шлифовальных, прецизионных расточных станках для крепления обрабатываемых деталей и заготовок на стадии финишной обработки и доводки поверхностей. Применяются в единичном, мелко- и среднесерийном производстве.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Тиски изготавливаются в соответствии с ISO 9001. Корпусные детали изготавливаются из стали. Твердость рабочих поверхностей достигает HRC 58-62 единицы. Отклонение по параллельности и перпендикулярности составляет 0,005мм на 100мм.

Рис1. Тиски станочные неповоротные.

Тиски устанавливаются на столе станка либо с использованием станочных прижимов, либо с использованием магнитного стола.

2.2. Основные параметры и размеры станочных тисков приведены в таблице 1 и рисунке 1:

Основные технические характеристики:

Таблица 1

| Ширина губок, (мм) | А, (мм) | В, (мм) | Н, (мм) | С, (мм) | G, (мм) | I, (мм) | S, (мм) | Вес, (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 65 | 26 | 29 | 9 | 21 | - | 2.5 | 0.24 |
| 36 | 100 | 36 | 48 | 20 | 40 | 8 | 5 | 0.77 |
| 50 | 150 | 50 | 53 | 25 | 70 | 8 | 5 | 1.6 |
| 63 | 175 | 63 | 63 | 31 | 80 | 10 | 6 | 3,0 |
| 73 | 190 | 73 | 70 | 35 | 90 | 10 | 6 | 3.95 |
| 80 | 195 | 80 | 80 | 40 | 100 | 14 | 10 | 5.2 |
| 88 | 235 | 88 | 80 | 40 | 125 | 11.5 | 8 | 6.63 |
| 100 | 245 | 100 | 90 | 45 | 125 | 11.5 | 8 | 9.53 |
| 125 | 286 | 125 | 100 | 50 | 160 | 14 | 12 | 15.43 |
| 150 | 430 | 150 | 100 | 50 | 270 | 14 | 14 | 24.4 |

Тиски позволяют проводить обработку деталей, обеспечивая точностные характеристики базирования закрепляемых заготовок, которые представлены в таблице 3.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Перед установкой тисков на стол станка, их необходимо расконсервировать.

3.2. Установить тиски на стол станка,  закрепить болтами, гайками,

прижимами по ГОСТ 13152.

3.3. Смазку направляющих винтовой пары и других трущихся поверхностей производить раз в смену с предварительной очисткой. Условия эксплуатации тисков – ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию тисков.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- тиски в сборе;

- ключ шестигранный 1шт;

- паспорт.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Крепление тисков должно быть надежным, исключающим самопроизвольное ослабление в процессе работы.

5.2. Запрещается применять ударную нагрузку на рукоятку тисков при зажиме. Это приводит к снижению точностных характеристик тисков и поломкам ходового винта.

Таблица 3

Точностные характеристики базирования

закрепляемых в тисках заготовок

| Схема, принцип измерения | Точностной параметр | Значения |
| --- | --- | --- |
|  | Параллельность верхней поверхности базирования и нижней поверхности тисков | На длине 100мм 0,005 |
|  | Перпендикулярность неподвижной губки, а также подвижной губки к поверхности базирования заготовки | 0,005/100 |
|  | Подъем измеряемой заготовки | 0,015 |
|  | Перпендикулярность сторон корпуса тисков к основанию тиков. | На длине 100мм 0,005 |
|  | Параллельность двух сторон тисков в продольном направлении. | На длине 100мм 0,005 |

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ТИСКИ СТАНОЧНЫЕ

ПРЕЦИЗИОННЫЕ НЕПОВОРОТНЫЕ БЫСТРОЗАЖИМНЫЕ

(тип QКG)

ISO 9001

6. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

6.1. Тиски подвергнуты консервации в соответствии  с требованиями

ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

6.2. Срок хранения тисков без переконсервации – 2 года, при условии

хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) тисков, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)