# Text boxes

При этом допуски плоскостности, параллельности и перпендикулярности относятся к температуре окружающей среды, не превышающей значений, указанных в таблице 2, при изменении температуры, не превышающей 0,5°С/ч, и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 20 °С.

Таблица 2

| Температура окружающей среды при поверке плоскостности, параллельности и перпендикулярности |
| --- |
| Размеры угольника, (мм) | 100х63х16 – 1000х630х80 |
| Класс точности | 00; 0 |
| Температура, (tºС) | 20±3 |

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Угольники гранитные следует оберегать от термического воздействия и ударов. После окончания работ, протирать мягкой тканью.

3.2. Условия эксплуатации гранитных угольников типа УП-ТК в соответствии с ГОСТ 15150 в закрытом помещении.

3.3. Поверка угольников должна производиться методами и средствами, указанными в методических указаниях МИ 782-85.

3.4. Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации куба.

4.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить угольники в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

5.1. Угольники подвергнуты консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76.

5.2. Срок хранения изделия без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев, со дня продажи (получения покупателем) изделия, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

УГОЛЬНИКИ ПОВЕРОЧНЫЕ ТВЕРДОКАМЕННЫЕ (ГРАНИТНЫЕ)

(тип УП-ТК)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Угольники поверочные твердокаменные типа УП-ТК  предназначены для поверки прямых углов, для контроля перпендикулярности расположения деталей или каких либо поверхностей при слесарно-сборочных, лекальных и метрологических работах.

Угольники поверочные типа УП-ТК изготавливаются из природного гранита. Предел прочности на сжатие 964,9 МПа. Параметр шероховатости Ra механически обработанных поверхностей 0,32мкм на длине 0,25мм.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точностные характеристики поверочных угольников типа УП-ТК приведены в таблице 1 и 2.

Допуски параллельности, перпендикулярности и плоскостности боковых поверхностей к рабочим поверхностям угольников типа УП-ТК (таблица 1).

Таблица 1

| Размер угольника, (мм) | Допуск перпендикулярности между базовой и измерительной поверхностью (мкм) | Допуск плоскостности (мкм) | Допуск прямолинейности (мкм) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Для классов точности |
|  | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 |
| 100x63x16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 160x100x20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 250x160x25 | 2.5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 400x250x40 | 3.5 | 7 | 1 | 2.5 | 1 | 2 |
| 630x400x63 | 4.5 | 9 | 1.5 | 3 | 1 | 2.5 |
| 1000x630x80 | 6 | 12 | 2.5 | 5 | 1.5 | 3 |

Сквозное отверстие уменьшает вес угольника и не влияет на точностные характеристики.

Гранитные угольники по сравнению со стальными имеют преимущества: меньший коэффициент температурного расширения, высокую твердость, устойчивость к коррозии, исключена необходимость в размагничивании.