# Text boxes

6.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить центр в футляре, в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев, со дня продажи (получения покупателем) вращающегося трубного центра, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ЦЕНТР ВРАЩАЮЩИЙСЯ

ТРУБНЫЙ (ГРИБКОВЫЙ) ЦЕЛЬНЫЙ

(Тип 2480 с хвостовиком Тип В)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Станочные вращающиеся трубные (грибковые) центры предназначены для установки заготовок типа «труба» при обработке и разметке на металлорежущих станках.

Вращающиеся центры применяют для базирования заготовок на токарных станках различных типов, в том числе с ЧПУ, для обработки и разметки деталей увеличенной длины с внутренней полостью типа «труба».

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики центра вращающегося трубного с конусом Морзе приведены в таблице 1 и рисунке 1.

Таблица 1

| Обозначение | Конус Морзе | L, (мм) | L1, (мм) | D, (мм) | А, (мм) | D1, (мм) | В, (мм) | С, (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МТ2-60 | 2 | 132 | 64 | 60 | 30 | 17.780 | 61 | 27 |
| МТ3-90 | 3 | 140 | 81 | 90 | 34 | 23.825 | 78 | 50 |
| МТ4-110 | 4 | 193 | 102.5 | 110 | 46 | 31.267 | 85 | 42 |
| МТ5-200 | 5 | 242 | 129.5 | 200 | 65 | 44.399 | 105 | 87 |
| МТ6-250 | 6 | 305 | 182 | 250 | 91 | 63.348 | 115 | 100 |

Твердость центрового валика - не менее HRC 58.

Твердость конуса Морзе хвостовика - не менее HRC 45.

Точностные характеристики вращающегося центра приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение | Угол конуса, (∠α, °) | Нагрузка, не более (Н) | Скорость вращения, не более (об/мин) | Радиальное биение, не более (мм) | Вес, (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МТ2 | 60° | 3000 | 3000 | 0,012 | 1.2 |
| МТ3 | 60° | 4000 | 3000 | 0,012 | 2.9 |
| МТ4 | 75° | 8000 | 2500 | 0.015 | 5 |
| МТ5 | 75° | 12000 | 1500 | 0.03 | 15.5 |
| МТ6 | 75° | 16 000 | 800 | 0.03 | 28 |

3.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1. В передней части  центра на опорах качения смонтирована ось, на конце которой выполнена рабочая часть центра (центровой конический валик), что обеспечивает ее вращение вместе с обрабатываемой заготовкой.

3.2.  Задняя часть центра представляет собой конус Морзе выполненный согласно DIN 228 тип В.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. Перед установкой вращающегося центра на токарный станок, его необходимо расконсервировать и проверить подвижность оси. При необходимости поверхности скольжения вращающегося центра (опоры качения) смазать машинным маслом, заливая масло в технологические отверстия и вращая ось центра.

4.2. После необходимой проверки и подготовки центр установить в пиноль задней бабки токарного станка.

4.3. После окончания работы центр протереть мягкой тканью и смазать  противокоррозионной смазкой.

4.4. Условия эксплуатации вращающегося центра – ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию изделия.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- центр вращающийся;

- паспорт.