# Text boxes

6.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить центр в футляре, в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев, со дня продажи (получения покупателем) вращающегося центра, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ЦЕНТР ВРАЩАЮЩИЙСЯ С ОБРАТНЫМ КОНУСОМ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Станочные вращающиеся центры с обратным конусом предназначены для установки заготовок, имеющих коническое окончание, для последующей обработки и разметки на металлорежущих станках.

Вращающиеся центры с обратным (внутренним) конусом применяют для базирования заготовок на токарных станках различных типов, в том числе с ЧПУ, для обработки и разметки деталей увеличенной длины, имеющих коническое окончание.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики центра вращающегося с обратным конусом и хвостовиком конус Морзе приведены в таблице 1 и рисунке 1.

Таблица 1

| Обозначение | Конус Морзе | L, (мм) | А, (мм) | В, (мм) | С, (мм) | D, (мм) | Е, (мм) | F, (мм) | G, (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МТ3 | 3 | 157 | 24 | 75 | 22 | 53 | 3 | 6 | 6 |
| МТ4 | 4 | 192 | 27 | 87 | 25 | 57.500 | 3 | 6 | 6 |
| МТ5 | 5 | 241 | 38 | 117 | 35 | 78.000 | 3 | 6 | 6 |

Твердость центрового валика - не менее HRC 58.

Твердость конуса Морзе хвостовика - не менее HRC 45.

Точностные характеристики вращающегося центра приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Угол внутреннего конуса, (°) | Нагрузка, не более (кг) | Скорость вращения, не более (об/мин) | Радиальное биение, не более (мм) | Вес, (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60° | 200 | 4 200 | 0,008 | 1.27 |
| 60° | 320 | 3 200 | 0,008 | 1.9 |
| 60° | 630 | 1 000 | 0.010 | 4.2 |

3.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1. В передней части  центра на опорах качения смонтирована ось, на конце которой выполнена рабочая часть центра (центровой конический валик), что обеспечивает ее вращение вместе с обрабатываемой заготовкой.

3.2.  Задняя часть центра представляет собой конус Морзе выполненный согласно DIN 228 тип В.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. Перед установкой вращающегося центра на токарный станок, его необходимо расконсервировать и проверить подвижность оси. При необходимости поверхности скольжения вращающегося центра (опоры качения) смазать машинным маслом, заливая масло в технологические отверстия и вращая ось центра.

4.2. После необходимой проверки и подготовки центр установить в пиноль задней бабки токарного станка.

4.3. После окончания работы центр протереть мягкой тканью и смазать  противокоррозионной смазкой.

4.4. Условия эксплуатации вращающегося центра – ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию изделия.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- центр вращающийся;

- паспорт.