# Text boxes

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Патрон цанговый с хвостовиком 7:24  по стандарту JIS B6339 (MAS 403.BT)  предназначен для фиксации осевого режущего инструмента с цилиндрическим хвостовиком (сверла, концевые и шпоночные фрезы, развертки, зенковки и т. д.) на универсальных и фрезерных станках с автоматической сменой оснастки (ЧПУ) и металлообрабатывающих центрах при помощи цанг-втулок типа С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Использование цанговых патронов позволяет производить обработку с высокой степенью точности и уменьшением временных затрат при смене режущего инструмента.

Патроны изготовлены из инструментальной стали. Твердость 35…42 HRC достигается путем специальной термообработки.

Технические характеристики цанговых патронов приведены в таблице 1 и рисунке 1.

Таблица 1

Технические характеристики цанговых патронов:

| Модель | Хвостовик | D, (мм) | D1, (мм) | d, (мм) | L, (мм) | L1, (мм) | Резьба, (М) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВТ40-C25-100 | 7:24 - 40 | 44.45 | 61 | 25 | 165 | 102 | 16х2 |
| ВТ50-C25-105 | 7:24 - 50 | 69.85 |  |  | 205 | 105 | 24х3 |

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ

С КОНУСОМ 7:24

(хвостовик по стандарту JIS B6339

(MAS 403. BT),

для цанг-втулок типа С.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура рабочего пространства в процессе эксплуатации должна быть (25±15)˚С.

Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 25˚С.

Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- патрон цанговый;

- ключ;

- паспорт.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Протереть патрон, удалить смазку ветошью, смоченной в бензине, насухо протереть тканью.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Установить цанговый патрон в шпиндель неработающего станка и зафиксировать.

Проверить правильность и надежность фиксации на холостом ходу.

Ослабить гайку (В) при помощи ключа вращением против часовой стрелки и установить цангу-втулку (А) для инструмента необходимого диаметра (в комплект поставки не входит).

Закрутить гайку с установленной цангой-втулкой до соприкосновения цанги-втулки и внутреннего конуса патрона.

Установить инструмент в цангу-втулку и надежно зафиксировать в патроне вращением гайки (В) по часовой стрелке при помощи ключа.

Схема фиксации цанги-втулки и инструмента показана на рисунке 2.

По окончании работы извлечь патрон, удалить с поверхности пыль и стружку полотняной чистой салфеткой, смоченной в бензине, покрыть антикоррозийным составом и уложить в упаковку.

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание травматизма не проводить установку патрона, замену цанги-втулки и инструмента на ходу станка.

Для работы использовать только цанги-втулки типа С (рис. 3).

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить патрон в упаковке, в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки поверхностей оправки консервационным маслом К-17, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов во избежание коррозии.

9. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Патрон подвергнут консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

Срок хранения  без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 мес., со дня продажи (получения покупателем) патрона, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)