# Text boxes

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

БАБКА ЗАДНЯЯ

для поворотных столов

(регулируемая по высоте)

Тип WZ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Бабка задняя с упорным центром, регулируемым по высоте, предназначена для использования совместно с вертикальными и горизонтально-вертикальными поворотными столами для центрирования тел вращения, деталей типа "вал", а также при обработке деталей различных типоразмеров требующих дополнительной фиксации по причине малой жёсткости или большой длины.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и размеры приведены в таблице 1.

Таблица 1.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Перед установкой задней бабки на поверхность станочного стола необходимо их расконсервировать.

3.2. Смазку направляющих винтовой пары и других трущихся поверхностей производить раз в смену с предварительной очисткой этих мест от стружки, пыли, грязи.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Крепление задней бабки должно быть надежным, исключающим самопроизвольное ослабление в процессе работы.

4.2. Запрещается применять ударную нагрузку при закреплении заготовки.

5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

5.1. Задняя бабка подвергнута консервации в соответствии  с требованиями ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

5.2. Срок хранения тисков без переконсервации – 2 года, при условии

хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

5.3. Условия эксплуатации и хранения задней бабки - согласно ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию поверхности.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев, со дня продажи (получения покупателем) товара, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)