# Text boxes

И Н С Т Р У К Ц И Я

на патроны сверлильные трехкулачковые без ключа с резьбовым креплением.

(ISO 9001).

- НАЗНАЧЕНИЕ

Патроны сверлильные трехкулачковые быстрозажимные без ключа предназначены для установки на сверлильные станки и ручные сверлильные машины, имеющие на конце шпинделя наружную резьбу дюймового или метрического диапазона.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные узлы и детали патронов изготовлены согласно ISO 9001. Геометрические параметры патронов изготовитель вправе изменять на основании технических условий, не сообщая об этом потребителю.

Размеры патронов приведены в таблице 1 и рисунке 1.

Таблица 1.

| Модель | Диаметр зажима, (мм) | Посадочная резьба | Высота L, (мм) | Диаметр D, (мм) | Вес, (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1510B | 0.8-10 | 1/2"-20UNF | 60 | 41 | 0.145 |
| J1510A | 0.8-10 | 3/8"-24UNF | 60 | 41 | 0.15 |
| J1510F | 0.8-10 | М12х1,25 | 60 | 41 | 0.145 |
| J1513A | 2.0-13 | 1/2"-20UNF | 74 | 43 | 0.243 |
| J1513В | 2.0-13 | 3/8"-24UNF | 74 | 43 | 0.25 |
| J1513F | 2.0-13 | М12х1,25 | 74 | 43 | 0.243 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

1. Патрон сверлильный трехкулачковый без ключа.

2. Инструкция.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем), при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________         Представитель покупателя:   __________________

(подпись)                                                                                (подпись)