# Text boxes

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- блок – 2шт;

- упаковка;

- паспорт.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Во избежание травматизма необходимо убедиться в том, что обрабатываемая деталь надежно закреплена.

5.2. Не применять блоки для немагнитных материалов.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на блоки установочные.

6.2. Блоки протереть, удалить смазку ветошью, смоченной в бензине или другом обезжиривающем растворе, насухо протереть тканью.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Перед установкой детали (заготовки) на блоки, убедиться в плоскостности поверхности базирования. Поверхность должна быть чистой, недопустимо попадание стружки между закрепляемой деталью и блоками, а так же между магнитной плитой и блоками.

7.2. блоки не предназначены для крепления деталей из диамагнитных и парамагнитных материалов.

7.3. На магнитную плиту установить блоки, затем установить на блоки заготовку, повернуть рукоятку магнитной плиты по часовой стрелке до положения «+» - заготовка закрепляется. Для того чтобы освободить заготовку – повернуть рукоятку магнитной плиты до положения «-».

7.4. В процессе эксплуатации рабочая поверхность блоков изнашивается и становится неплоской. Выравнивание поверхности блоков необходимо выполнить шлифовкой с обильным использованием смазочно-охлаждающей жидкости, т.к. термическое воздействие, возникающее при обработке поверхности блоков, может привести к деформации элементов блоков.

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

8.1. Хранить блоки установочные в сухом отапливаемом помещении, при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

8.2. При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии необходимо использовать минеральное масло К-17 или аналогичное.

8.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

БЛОКИ УСТАНОВОЧНЫЕ

К МАГНИТНЫМ ПЛИТАМ

ISO 9002

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Блоки установочные (индукционные) предназначены для установки  и удерживания деталей и заготовок сложной формы на металлообрабатывающих (шлифовальных) станках.

1.2 Применяются как вспомогательное оборудование для магнитных и электромагнитных плит при поверке, разметке, обработке деталей и заготовок сложной формы.

1.3 Поставляются в комплекте из 2-х штук.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.  Блоки установочные изготавливаются из чередующихся стальных и алюминиевых пластин (ламелей) с поперечным расположением без собственного магнитного поля, что позволяет передавать момент индукции магнитной плиты без потери силы притяжения, в соответствии со следующими характеристиками таблица 1 (рис.1).

Удельная сила притяжения зависит от силы притяжения магнитной плиты.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе должна быть (20±15)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха - не более 80% при температуре 20˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

9. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

9.1. Блоки установочные подвергнуты консервации в соответствии с требованиями ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло минеральное консервационное К-17.

9.2. Срок хранения изделия без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)