# Text boxes

Основные типы присоединения индикаторных головок изображены на рисунке 2.

Рис.2

- Крепление индикаторных головок типа ИРБ (ИРТ) «ласточкин хвост» - рис. 2 А;

- Крепление индикаторных головок с присоединительным стержнем диаметром не более 4мм – рис. 2 Б;

- Крепление индикаторных головок ИЧ с ушком диаметром не менее 6мм – рис. 2 В.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект входят:

- кронштейн;

- паспорт;

- упаковка.

4.УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (20±15)˚С.

4.2. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 25˚С.

4.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 1 год, со дня продажи  изделия, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Отпуск произвел:   ___________________

(подпись)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Кронштейн сборный универсальный предназначен для крепления измерительных индикаторных головок разных типов на базовую основу цилиндрической формы.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кронштейн состоит из скобы крепления к цилиндрической базовой основе (1), консоли цилиндрической (2), консоли пластинчатой (3), головки для крепления индикаторных головок (4), винтов для фиксации соединений (5,6,7), рис.1.

- Диаметр базовой основы – от 30 до 50мм;

(Базовая основа в комплект поставки не входит).

- Длина цилиндрической консоли – 60мм;

- Диаметр цилиндрической консоли – 6мм;

- Длина пластинчатой консоли – 60мм;

- Ширина пластинчатой консоли – 13мм;

- Толщина пластинчатой консоли – 6мм;

- Диаметр винтов для фиксации – М6.

Рис.1