# Text boxes

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект входят:

- стойка;

- паспорт;

- упаковка.

4.УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (+20+15)˚С.

4.2. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 20˚С.

4.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки, стойку необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 1 год, со дня продажи  изделия, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Отпуск произвел:   ___________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

СТОЙКИ ДЛЯ МИКРОМЕТРОВ СКЛАДНЫЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Стойка для микрометров складная, с регулируемым углом наклона в вертикальной плоскости предназначена для фиксации микрометров с диапазоном измерений от 0 до 100мм.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Небольшие габариты размеры стойки позволяют компактно располагать изделие как во время проведения измерений, так и при хранении.

Длина основания – 120мм;

Ширина основания – 80мм;

Толщина основания – 12мм.

Толщина зажима – от 7 до 10мм;

Угол регулировки в вертикальной плоскости - 135º;

Габаритные размеры в сложенном состоянии (ДхШхВ) – 120х80х55мм;

Масса – 0.78кг.

- Основание;

- Винт фиксации скобы микрометра и угла наклона;

- Неподвижная губка фиксации скобы микрометра;

- Подвижная губка фиксации скобы микрометра;

- Направляющая ось;

- Предохранительные накладки.

Фиксация измерительного прибора и угла наклона осуществляется вращением винта (2).

Предохранительные накладки (6) защищают скобу микрометра от повреждений при зажиме.