# Text boxes

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект входят:

- приспособление в сборе;

- паспорт;

- упаковка.

4.УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия эксплуатации в соответствии с нормами и согласно технике безопасности при работе на станках токарной и токарно-винторезной группы.

При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки, приспособление необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 1 год, со дня продажи  изделия, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Отпуск произвел:   ___________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РАДИУСНОЙ НАРУЖНОЙ ОБРАБОТКИ

(от 6 до 24мм)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется в станках токарной и токарно-винторезной группы для изготовления и наружной обработки деталей и заготовок с шаровидной формой на конце при производстве штучных и мелкосерийных партий.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Небольшие габариты позволяют компактно располагать изделие как во время проведения работ, так и при хранении.

Длина державки – 40мм;

Сечение державки – 10х10мм;

Диаметр резца – 5мм;

Длина резца – 25мм;

Диаметр обработки – от 6 до 24мм;

Диаметр воротка – 5мм;

Длина воротка – 105мм;

Габаритные размеры в сложенном состоянии (ДхШхВ) – 125х20х100мм;

Масса – 0.24кг.

- Державка;

- Подвижный поворотный резцедержатель;

- Резец;

- Вороток;

- Направляющая ось;

- Винт фиксации резца;

- Соединительная шайба.