# Text boxes

И Н С Т Р У К Ц И Я

на центроискатель со сменными

наконечниками

- НАЗНАЧЕНИЕ

Главной задачей этого инструмента является совмещение базовой точки обработки заготовки с осью шпинделя станка. Это может быть не только центр детали, но и любая область, которая должна подвергаться фрезерованию, сверлению или другим видам обработки.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вращение шпинделя станка не должно превышать пределы от 500 до 1000 об/мин.

Сменные наконечники изготовлены из углеродистой стали с последующей обработкой и закалкой.

2.1 Наконечник игла (А, Рис.1) используется для поиска центра при сверлении. Для этого необходимо установить зажимной патрон в патрон станка и зафиксировать. Установить наконечник (А) в зажимной патрон и зафиксировать. Включить станок. Произвести стабилизацию вращающегося наконечника при помощи карандаша или специального правила. Подвести размеченную поверхность заготовки так, чтобы острие наконечника находилось непосредственно над отметкой для сверления. Зафиксировать заготовку в этом положении. Извлечь зажимной патрон с наконечником. Установить сверло и произвести засверливание.

2.2 Наконечники с шаровидной и цилиндрической головкой (В и С, Рис.1) используются для позиционирования и базирования обрабатываемой детали (заготовки) относительно оси шпинделя станка. После стабилизации наконечника от края обрабатываемой детали до центральной оси шпинделя остается расстояние равное половине диаметра головки наконечника (Рис.2). В данном положении все лимбы станка устанавливаются на нулевую отметку и производится настройка для дальнейшей обработки (при расчетах необходимо учитывать половину диаметра головки наконечника).

2.3 Наконечник с изгибом (D, Рис.1) используется для крепления индикаторных головок, имеющих соответствующий резьбовой разъем (адаптер). В данном случае контактирующим элементом будет являться наконечник индикаторной головки и вращение шпинделя станка производится на неработающем станке  в ручном режиме, а нулевые показания индикатора будут соответствовать нахождению вертикальной оси шпинделя в центре контролируемого отверстия детали (заготовки).

Дальнейшие расчеты для обработки производятся после фиксации детали (заготовки) на станке.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

1. Патрон с цанговым зажимом;   2. Наконечник игла;   3. Наконечник шаровый;  4. Наконечник цилиндрический;

5. Наконечник изогнутый.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем), при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________         Представитель покупателя:   __________________

(подпись)                                                                                (подпись)