# Text boxes

⃰ Изготовитель в праве не значительно изменять габаритные размеры изделий, не влияющие на основные параметры и характеристики домкратов, без дополнительного уведомления потребителя. Это связано с литейным производством.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект входят:

- домкрат клиновой с винтом;

- паспорт;

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ДОМКРАТЫ КЛИНОВЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ

тип S83

4.УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Могут служить в качестве жесткой опоры, удерживая поднятый груз сколь угодно долго, замуровываться в фундамент или применяться много разово, не требуют подвода электричества, гидравлики или сжатого воздуха, могут применяться как в помещениях, так и в полевых условиях.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 1 год, со дня продажи  изделия, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Механические клиновые домкраты типа S83 предназначены для длительного удерживания статических грузов, как правило используются для точной установки по весу станков, железнодорожных путей, станочного оборудования, опор электропередач, в строительстве применяются при сборке домов из деревянного бруса. Данные домкраты еще называют винтовые клиновые домкраты. Это связанно с особенностью конструкции домкрата, его особенностью являются клиновые направляющие на основании и подвижная клиновая платформа, перемещающаяся в горизонтальной плоскости при помощью винта, что позволяет точно выверять горизонтальное положение груза. Клиновой домкрат  можно использовать в качестве жесткой опоры, которая удерживает установленный на ней груз как угодно долго, а так же может заливаться в фундамент.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клиновые домкраты не требуют подвода электричества, гидравлики или сжатого воздуха, могут применяться как в помещениях, так и в полевых условиях.

Перед использованием рекомендуется произвести обработку клиновых направляющих и винтовой пары густой смазкой для уменьшения трения.

Основные характеристики приведены в таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1