# Text boxes

И Н С Т Р У К Ц И Я

на опоры конические регулируемые.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Опоры конические регулируемые предназначены для установки и регулировки чугунных, гранитных и других плит, а так же для монтажа оборудования.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опоры изготовлены по технологии цельного литья с последующим окрашиванием. Винтовой механизм позволяет производить регулировку по высоте.

Размеры опор приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Диаметр опоры d, (мм) | Высота опоры Н, (мм) | Высота опоры с регулировочным винтом Н1, (мм) | Максимальная высота регулировки Н2, (мм) | Максимальная нагрузка на опору, (кг) | Тип опоры винтового механизма | Диаметр опоры винтового механизма d1, (мм) | Вес, (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 50 | 95 | 105 | 150 | остроконечная | 19 | 0.4 |
| 75 | 80 | 125 | 135 | 200 | остроконечная | 19 | 0.8 |
| 100 | 100 | 140 | 150 | 500 | остроконечная | 19 | 1.35 |
| 150 | 140 | 205 | 245 | 1500 | плоская | 30 | 3.3 |
| 175 | 190 | 245 | 275 | 2000 | плоская | 30 | 6.1 |
| 240 | 285 | 365 | 400 | 2500 | плоская | 45 | 12.05 |
| 280 | 385 | 485 | 515 | 4500 | плоская | 50 | 21.05 |
| 280 | 480 | 580 | 625 | 5000 | плоская | 50 | 21.6 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

1. Опора коническая с винтовым механизмом регулировки.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем), при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________         Представитель покупателя:   __________________

(подпись)                                                                                (подпись)